# 表1项目总体情况

| 工程名称 | 贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 兴义市普梯发电有限责任公司 |
| 法人代表 | 杨秀龙 | 联系人 | 贺工 |
| 通讯地址 | 贵州省兴义市黄草办富民路8号 |
| 联系电话 | 13885954989 | 传真 | —— | 邮编 | 562400 |
| 建设地点 | 贵州省兴义市境内小黄泥河下游 |
| 项目性质 | 新建. 改扩建. 技改√. | 行业类别 | D4412水力发电 |
| 环境影响报告表名称 | 《贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW）》环境影响报告表 |
| 环境影响评价单位 | 国家电力公司贵阳勘测设计研究院 |
| 初步设计单位 | 中国水利水电第十四工程局科研设计院 |
| 环境影响评价审批部门 | 黔西南布依族苗族自治州环境保护局 | 文号 | / | 时间 | 2003.12.18 |
| 初步设计审批 部门 | —— | 文号 | —— | 时间 | —— |
| 环境保护设施 设计单位 | / |
| 环境保护设施 施工单位 | / |
| 环境保护设施 监测单位 | / |
| 投资总概算 （万元） | 3158.57 | 其中：环境保护投资（万元） | 51.2 | 环境保护投资占总投资比例 | 1.58% |
| 实际总投资 （万元） | 3158.57 | 其中：环境保护投资（万元） | 84 |  | 2.66% |
| 设计生产能力 | 装机容量5000+2000kW，年平均发电量3425万kWh | 建设项目开工日期 | 2004年1月1日 |
| 实际生产能力 | 装机容量5000+2000kW年平均发电量3425万kWh | 投入试运行 日期 | 2005年9月1日 |
| 调查经费（万元） | —— |
| 项目建设过程简述 （项目立项~试运行） | 贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW）为径流式引水电站，位于贵州省兴义市境内小黄泥河下游，距兴义市27km。普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程总库容195万m3，设计装机7000kW，工程级别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型工程。水电站由拦河坝、引水隧洞、发电厂房、升压站等组成。电站坝址以上控制流域面积1424km2，经长度287.953m的压力引水隧洞引至发电厂房发电。 项目设计生产能力为：年平均发电量3425万kWh；目前实现实际生产能力年平均发电量3425万kWh；现工况达到其设计生产能力的50%。 贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW）建设简况： 2002年8月21日，贵州省经济贸易委员会以“关于兴义普梯二级水电站技术改造项目建议书的批复”（黔经贸投资[2002]525号文），对本项目进行了立项。 2003年8月25日，黔西南布依族苗族自治州环境保护局以“关于兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站环境保护意见”（州环字[2003]42号），同意该项目建设。 2003年12月16日，兴义市经济贸易局出具了预审意见。 2003年12月18日，黔西南布依族苗族自治州环境保护局出具了审批意见，同意报告表对环境影响的分析及拟提出的防治对策。 贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程始建于2004年，2005年9月建成投入运营，由兴义市普梯发电有限责任公司建设并运营。 根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）等有关规定，贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW）项目应编制竣工环境保护验收调查表。兴义市普梯发电有限责任公司于2017年3月1日委托四川嘉盛裕环保工程有限公司承担该项目的竣工环境保护验收调查工作。 我单位接受委托后，与建设单位积极协作，共同开展了工程资料收集和现场踏勘等工作，于2017年3月对项目所在地调查范围内的环境敏感点分布情况、受工程建设影响的生态恢复状况、水土保持情况、工程环保措施的执行情况等方面进行了现场踏勘。调查人员收集并详细参阅了工程设计资料及工程竣工验收的有关资料，认真听取了地方环保部门的意见，编制完成了《贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW）项目竣工环境保护验收调查表》。 |

# 表2调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 本项目建设内容为装机5000+2000kW水电站。根据现场踏勘调查，本项目位于贵州省兴义市境内小黄泥河下游，周围没有需要特殊保护的生态敏感目标，水电站主要考虑对当地生态环境、声环境、水环境的影响，以及固体废弃物的处置措施的落实情况。 由此确定本工程的调查范围，见表3-1。 表3-1 调查范围一览表 项目名称 调查因子 调查范围 水电站 生态环境 厂区施工区及场地厂界附近200m范围，以及拦河坝至发电厂房的300m减水河段200m范围内 水环境 库区河段0.65km，水电站尾水出水口下游100m 声环境 水电站厂界外200m范围 大气环境 施工区及其水电站厂界外200m范围内 固体废弃物 重点调查废弃物的处置措施 社会环境 坝址上游淹没区范围 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 项目施工期生态环境影响主要表现为土石方填挖、土地占用所带来的土壤和植被的破坏，本次调查项目施工中植被遭到破环情况和进行恢复的情况，以及工程占地类型、实际占地情况，临时占地的植被恢复情况、弃渣场的恢复与防护情况。 营运期，由于水电站永久占地的地面基本得到了治理，不会产生严重的水土流失情况，生态环境影响较小。 因此，本项目的调查因子为： 1、生态环境：调查项目施工中植被保护、破环和进行恢复的情况，以及工程占地类型、实际占地情况，临时占地的植被恢复情况。 2、声环境：等效连续A声级LAeq。 3、水污染源：废水处理设施的建设情况，废水的最终去向。 4、固体废弃物：收集和处置措施的建设情况，以及最终去向。 |
| 环境敏感目标 | 经初步踏勘，本项目位于贵州省兴义市境内小黄泥河下游，项目环境影响调查范围内无风景名胜区、自然保护区、生活饮用水源保护区、森林公园等特殊环境保护目标。项目对环境可能产生的影响主要有施工期对生态环境的影响、声环境的影响以及施工废水对环境的影响等；水电站运行期的环境影响主要为下游减水河段对环境的影响、声环境影响以及产生的少量污废水、固体废物对环境的影响等。本项目主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目主要环境保护目标 环境要素 环境敏感保护对象 环评阶段 验收阶段 区位关系 保护要求 区位关系 保护要求 水环境 小黄泥河 坝区及下游河段 《地表水环境质量标准》（GB3838-88）Ⅲ类标准 未变化 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 环境空气和声环境 岔江村犀牛塘组 施工区南侧950m 《环境空气质量标准》(GB3096-1996)二级标准 施工区南侧950m 《环境空气质量标准》(GB3096-1996)二级标准；《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类 生态环境 陆生 动植物 水库淹没、工程占地区域及下游减水河段两岸 恢复植被，减少水土流失 未变化 未变化 水生生物 坝区及下游300减水河段 / 未变化 下泄流量4.27m3/s |
| 调查重点 | 1、工程施工期对项目施工作业区域造成的生态影响及生态恢复情况和工程试运营期造成的声环境、水环境影响、大气环境影响、社会环境影响及固体废弃物处置情况； ①生态影响调查重点调查：水电站永久占地及周边影响范围内、施工道路、防护工程、绿化工程的实施情况等及其效果，并对已采取的措施进行有效性分析。 ②噪声影响调查：重点调查项目厂界噪声的影响程度，调查环境影响报告表中提出的噪声防治措施的落实情况。 ③水环境影响：重点调查对象是项目的生产、生活污水处理设施、处理现状以及废水的最终去向，并对已采取的防治措施进行有效性分析。 ④固体废弃物影响：重点对项目是否设置了危险废物的收集储存设施及其有效性进行分析；同时对生活垃圾收储设施的设置及有效性进行调查。 核实实际工程内容及方案设计变更情况，以及因变更导致的环境影响的变化情况； 环境敏感保护目标基本情况及变更情况； 工程施工期实际存在的环境问题； 环境影响报告表及设计中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并对存在的问题提出环境保护补救措施； 工程预期环保投资实际落实和实际分配情况。 |

# 表3验收执行标准

| 本次验收调查原则上采用工程环境影响评价时所采用的环境标准，对已修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行校核。 |
| --- |
| 环境 质量 标准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，同时采用新修订的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行复核。标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 取值时段 单位 SO2 NO2 PM10 日平均值 mg/m3 0.15 0.08 0.15 小时平均值 mg/m3 0.50 0.20 —— 2、声环境质量标准 环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93），项目区属于声环境2类功能区，同时采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准进行复核，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、地表水环境质量标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值详见表3-2。 表3-2 地表水质量标准 污染物 pH COD BOD5 NH3-N 石油类 Ⅲ类标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 验收所采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准进行复核。 2、水污染物排放标准 验收所采用运行期不允许新建排污口，生产和生活废水经处理后综合利用，禁止排入地表水体进行复核。 3、噪声排放标准 本阶段验收标准采用环境影响报告阶段的噪声排放标准，即《建筑施工场界噪声限值》（GB12203-1990），同时，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12203-2011）进行复核。 4、生态环境 生态环境以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准；水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目属生态环境影响类建设项目，项目不涉及国家相关环境保护法律法规规定纳入总量控制计划管理的污染物的排放，本项目无总量控制指标。 |

# 表4工程概况

| 项目名称 | 贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW）项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置（附地理位置图） | 贵州省兴义市境内小黄泥河下游。 图4-1 项目地理位置图 |
| 主要工程内容及规模： 1、工程规模 本项目为普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程，采用引水式厂房发电。电站坝址以上集水面积1424km2，总库容195万m3，设计装机5000+2000kW，工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型工程。永久性建筑物为4级，次要建筑物为5级。永久性主要建筑设计洪水标准为5级，抗震设防裂度为Ⅶ度。普梯二级（犀牛塘）水电站水库正常蓄水位1220m，相应库容104.55万m3，电站设计流量34.8m3/s，最大净水头32.19m，保证出力1461kW，多年平均发电量3425万kW，年利用小时4893h。工程特性见表4-1。 表4-1 工程特性表 序号 项目名称 单位 环评阶段 实施阶段 备 注 一 水文 1 坝址以上流域面积 km2 1424 1424 2 多年平均年径流量 亿m3 13.5 13.5 3 多年平均流量 m3/s 42.7 42.7 4 设计洪水流量（p=3.33%） m3/s 1200 1200 5 校核洪水流量（p=0.5%） m3/s 1760 1760 6 施工导流流量（P=20%） m3/s 101 101 二 水库 1 校核洪水位 m 1220 1220 2 设计洪水位 m 1224.852 1224.852 3 正常蓄水位 m 1220 1220 4 总库容 万m3 195 195 5 回水长度 km 8.77 8.77 三 工程效益指标 1 发电效益 装机容量 kW 5000+2000 5000+2000 保证出力（P=90%) kW 1461 1461 多年平均发电量 万kW·h 3425 3425 年利用小时 h 4893 4893 四 淹没损失及工程永久占地 1 淹没水田（P=20%） 亩 30 30 淹没旱地（P=20%） 亩 31 31 淹没水泵房 间 1 淹没水塔 座 1 淹没桥梁 座 1 永久占地 亩 65 2 迁移人口 人 无 无 3 施工征地 亩 155 155 五 主要建筑物及设备 1 拦河坝 坝型 浆砌石拱坝 浆砌石拱坝 顶部高程 m 1227.2 1227.2 最大坝高 m 41.2 41.2 坝顶长度 m 103.463 103.463 溢流堰宽 64.664 64.664 2 引水建筑物 设计最大引用流量 m3/s 34.8 34.8 压力隧洞长度 m 287.953 287.953 内径 m 3.7 3.7 3 发电厂房 型式 地面厂房 主厂房尺寸 m 33.1×13.5×13 33.1×13.5×13 安装高程 m 1192.664 1192.664 4 主要设备 水轮机 台 2 2 发电机 台 2 2 主变压器 台 1 1 六 施工 1 主体工程量 土石方开挖 m3 82000 2 总工期 月 20 20 七 经济指标 总投资 万元 3158.57 2、建设内容 经现场调查，本项目建设主要包括主体工程、施工辅助工程、水库淹没工程、环保工程等。项目实际建设内容与环评审批建设内容对比一览表如下所示。 表4-2 项目组成表 工程项目 环评阶段情况 工程实施情况 调整情况 主体工程 拦河坝 浆砌石拱坝，最大坝高41.2m，坝顶长103.463m，溢流坝段长64.66m 浆砌石拱坝，最大坝高41.2m，坝顶长103.463m，溢流坝段长64.66m 一致 引水建筑物 压力隧洞长度287.953m，内径3.7m；压力钢管长度36.84m，内径为2.5m 压力隧洞长度287.953m，内径3.7m；压力钢管长度36.84m，内径为2.5m 一致 发电厂房 坝址下游350m，主厂房33.1m×13.5m×13m 自西南向东北依次升压站、主、副厂房，主厂房26.5m×13.39m×12.7m 一致 生活区 位于厂区东侧，占地0.12hm2 位于厂区下游500m，占地0.12hm2 建设内容一致，总平面布置调整 施工辅助工程 导流工程 上下游围堰 上下游围堰 一致 石料场 位于拦河坝下游100m处右岸，面积0.5hm2 位于拦河坝下游140m处右岸，面积0.5hm2 一致 土料场 位于拦河坝下游200m处右岸，面积0.2亩 位于拦河坝下游200m处左岸，面积0.2亩 一致 弃渣场 1个，位于坝址下游400m处右岸，占地面积2hm2，总弃渣量6.9万m3 1个，位于坝址下游400m处右岸，占地面积2hm2，总弃渣量6.9万m3 一致 储运工程 新建施工便道（右岸1km），占地1.8hm2 新建施工便道（右岸1km），占地1.8hm2 施工道路长度减少860m，占地减少14.4亩 公用工程 供水站、变电站 供水站、变电站 一致 其他施工临时设施 砂石加工系统、混凝土拌和系统、仓储、机修系统等，位于厂区东侧，占地3hm2 砂石加工系统、混凝土拌和系统、仓储、机修系统等，位于厂区东侧，占地3hm2 一致 水库淹没及移民安置工程 水库淹没 淹没陆地0.456km2，其中水田2hm2、旱地2.1hm2 淹没陆地0.365km2，其中水田14亩、旱地50亩、荒地484亩 一致 移民安置 无拆迁安置。 无拆迁安置。 一致 专项设施 修建1口取水池，1座钢索桥及加高1座水塔 修建1口取水池，1座钢索桥及加高1座水塔 一致 环保工程 水环境 保护 工程 施工期，在施工区建沉淀池，对其生产废水进行沉淀处理后排放；生活污水同犀牛塘组居民的生活污水一同处理，并在施工区建干粪池； 营运期，生活污水采用三格化粪池处理后用于浇灌周边林地。 施工期，在施工区建沉淀池，对其生产废水进行沉淀处理后排放；生活污水同犀牛塘组居民的生活污水一同处理，并在施工区建干粪池； 营运期，除食堂废水外的生活污水采用三格化粪池处理后用于浇灌周边林地。 除营运期食堂废水未进入三格化粪池处理外，项目其它各项环保措施与环评阶段一致 大气环境保护工程 施工期采用湿法作业，加强维护； 营运期期污染物排放量较小，环评未提出环保措施 施工期采用湿法作业，加强维护； 营运期加强管理 一致 声环境 保护工程 施工期采用先进的施工技术，并采取个人防护措施，如佩戴防声棉塞、耳罩或防声头盔； 营运期噪声影响小，环评未提出环保措施 施工期采用先进的施工技术，并采取个人防护措施，如佩戴防声棉塞、耳罩或防声头盔； 营运期设备消声减振 营运期增加设备消声减振措施 固体废弃物 施工期生产弃渣运至临时弃渣场，生活垃圾收集于垃圾桶及垃圾池，定期外运至垃圾堆放场；营运期生活垃圾收集于垃圾桶，定期外运至垃圾堆放场。 施工期生产弃渣运至临时弃渣场，生活垃圾收集于垃圾桶及垃圾池，定期外运至垃圾堆放场；营运期生活垃圾收集于垃圾桶，外运至垃圾堆放场 一致 生态环境 保护工程 在施工过程中，对大坝坝肩、对外公路和场内公路边坡、发电厂房边坡采取喷锚加固等工程措施，并且同时采用植树种草等植物措施，以防水土流水。 施工过程中，对大坝坝肩、对外公路和场内公路边坡、发电厂房边坡采取喷锚加固等工程措施，并且同时采用植树种草等植物措施，以防水土流水。 一致 采用先进的技术对料场进行开采，施工结束后，对土料场进行植树绿化、恢复迹地生态。对场内施工便道两侧种植行道树。 场内土料场已恢复为进厂公路及两边道路绿化，栽植小叶榕及橡皮榕等；石料场原为裸露场地，已对场内施工便道两侧种植小叶榕、桂花等行道树 一致 施工场地利用结束、施工人员撤离后，拆除各种临时设施；清除碎石、砖块、施工残留物等影响植物生长和影响美观的杂物；营造水土保持用材料，种植根系发达、易成活、耐贫瘠的树种，使施工区临时占地的植被覆盖率达80%以上 各种临时设施已拆除；碎石、砖块、施工残留物等已清除；已种植小叶榕等植根系发达、易成活、耐贫瘠的树种，施工区临时占地的植被覆盖率80% 一致 对本工程产生的土、石弃渣，全部运输到坝址下游约400m处的弃渣场并进行妥善处理，在弃渣场的临河一侧砌筑浆砌石挡墙，在弃渣场建立完善的排水设施，工程建成后，对弃渣场进行覆土种草、植树绿化。 土、石弃渣全部运输到坝址下游约400m处的弃渣场进行妥善处理，在弃渣场的临河一侧砌筑浆砌石挡墙，在弃渣场建立完善的排水设施，工程建成后，对弃渣场进行覆土种草、植树绿化。 一致 3、主要设备情况 本项目主要设备为水轮机、发电机、调速器、主变压器、空压机、水泵等。主要设备见表4-3。 表4-3 主要设备表 序号 设备名称 数量 型号 1 水轮机 2 / 2 发电机 2 / 3 主变压器 1 / 4 进水闸起闭机 2 / 5 起重机 1 / 6 空压机 1 / 7 泵 10 / 4、生产工艺流程（附流程图） （1）施工期 本项目水电站的施工流程主要为：道路和场地平整、基础施工以及设备安装几个部分，详见图4-1。 图4-2 施工工艺流程及产污环节图 |
| 项目施工期间对环境的主要影响为破坏场地土壤植被，大风天气场地的扬尘以及雨天造成的水土流失，车辆运行、设备安装产生的噪声。 （2）运行期 水电站是利用谁能转化为机械能，再由机械能转变为电能的原理进行运作的。河水北大坝拦截续集，产生一定的水利势能，当河水下泄时，带动水轮机的转动，将水能转变为机械能，再利用水轮机带动发电机组的运行，转变为电能。发电工艺流程可见图4-2所示。 图4-3 本项目发电工艺图 项目运行期间对环境的影响主要来自设备运行噪声、值班人员产生的少量生活污水、生活垃圾，以及废机油。 5、工程占地及平面布置 项目永久工程包括拦河坝、引水隧洞、发电厂房、升压站及对外交通公路，永久占地4.3hm2，其中水田0.4hm2、旱地1.6hm2和荒地2.3hm2。 项目临时工程占地包括施工营地、石料场、土料场、弃渣场、施工辅助企业及施工便道，临时占地面积7.5hm2，其中水田0.5hm2、旱地2.0hm2和荒地5.0hm2。本项目总平面布置见下图。 图4-5 本项目总平面布置图 |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因： 工程占地：项目实际永久占地4.3hm2，与原环评文件中的占地面积一致。实际临时占地面积7.5hm2，与原环评文件中的占地面积一致。 平面布局：升压站位置由厂房西南侧调整至东南侧；生活区向下游调整500m。 工程规模：原环评装机容量5000+2000kM，多年平均发电量3425万kW•h，现实际装机容量5000+2000kM，多年平均发电量3425万kW•h，与原环评文件一致。 （4）运行设备：项目运行设备与原环评文件一致。 （5）环保工程：电站管理人员食堂废水未进入三格化粪池处理，直接排入生活区外 林地；营运期未设置危废暂存间。 |
| 工程环境保护投资明细 本项目实际总投资3158.57万元，其中环保投资50万元，占总投资的1.58%，实际 环保投资84万元，占总投资的2.66%环保投资具体情况见表4-5。 表4-5 项目环保投资情况表 时段 项 目 内 容 环评估算费用(万元) 实际投资费用（万元） 备注 施工期 废水 废水收集沉淀池，约300m3，防渗处理 5 5 已落实 依托犀牛塘组村民及自建干粪池 1 1 已落实 废气 加强管理，洒水降尘，及时清扫地面尘土，运输车辆封闭运输，车辆冲洗 / 2 已落实 固废 临时建筑废物堆放场，防渗遮盖；垃圾清运 3 3 已落实 噪声 选用低噪声设备，耳罩及防声头盔 1 1 已落实 运营期 废水 三格化粪池5m3 1 1 已落实 噪声 围墙隔声 2 2 已落实 固废 生活垃圾收集及外运处理 1 2 已落实 水土保持 临时占地植被恢复、厂区绿化、护坡 32.2 67 已落实 合计 51.2 84 由上表分析可知，项目环评估算环保投资为51.2万元，实际环保投资为84万元，原环评要求的各项环保措施已基本得到落实。 主要环保设施现场照片如下： 进厂道路及护坡 厂区绿化 生活区绿化 生活区垃圾桶 厂区垃圾桶 生活区化粪池 与项目有关的环境和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施： 与项目有关的生态破坏 土地占用与植物破坏 库区淹没、工程建设和临时施工等占用了土地资源，造成植被损失。 大坝阻挡对河流生态环境的影响 普梯二级（犀牛塘）水电站由于大坝的阻挡，会造成河段浮游动植物、鱼类生物量和 数量发生变化。因水库的调节性能为无调节径流式，建库前后下游河段的流量基本无变化；普梯二级（犀牛塘）水电站为引水式水电站，大坝距离发电厂300m，将会形成300m的减水河段。通过现场调查可知，这河段水生生物均属常见种类，因此不会使这些生物物种减少，对其数量影响很小。并且水库蓄水后，水体体积增加，水体容量增大，将使原河道水生生态系统变为湖泊型生态系统，从而改变原有水生生物的生长、繁殖所必需的生长环境，使水生生物种类及数量发生改变，静水或缓流性鱼类将会有所增加。 （3）水库淹没环境影响 普梯二级（犀牛塘）水电站正常蓄水位1220m，淹没面积0.456km2，共淹没水田2hm2，旱地2.1hm2，淹没铁道值勤队水泵房1间，天生桥1座，南昆铁路车站抽水塔1个。库区沿岸人烟稀少，水库狭长，悬崖峭壁沿库分布，植被较少，无成片林木，库区、库周无珍稀动、植物，亦无可开采矿产和文物古迹，库区内无居民、村庄，不涉及移民安置，所以水库淹没对环境的影响较小。 （3）水温影响分析 普梯二级（犀牛塘）水电站水库为径流式水库，属于混合型水温结构，不会产生典型的水温分层，建库后的水温与下游河道水温相差不大，下泄水对下游水环境的影响较小。 水质影响分析 普梯二级（犀牛塘）水电站水库建成后，由于库容增大、水流变换，污染物沉降作用 加强，加上污染物的消解及转化等作用，在不向水中增加污染物的情况下，建库后库区污染物的含量将降低。普梯二级（犀牛塘）水电站水库属清洁水库，电站运行不改变水的化学成分，由于水深增加，减少了透光层厚度，使生物合成量较少，对藻类生产繁殖不利。但通过现场调查，项目区域水质较好，未富营养化。 （5）诱发地质灾害影响分析 水库蓄水引起地震的最小库容为20000万m3，本电站水库总库容不足其1%，水库诱 发地质灾害可能性较小。 （6）水土流失的影响 工程占地改变了原有地貌，并损坏或压埋原有植被、地貌，对原有水土保持设施造成 损坏，降低了其水土保持功能，加大了原有地表水流失量。普梯二级（犀牛塘）水电站通过对临时占地的植被进行恢复，对厂区进行绿化及边坡护理等水土保持措施，将水土流失程度减小到最低限度。 2、污染物排放 普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程施工期不设施工营地，施工人员居住在岔江村犀 塘组，生活污水及生活垃圾依托本村居民一同处理。施工期主要污染物为施工机械等冲洗废水以及施工人员生活污水、施工扬尘、施工机械噪声以及施工人员生活垃圾。营运期主要是生产废水、生活污水、噪声及固体废物等。主要污染源见下表。 表4-5 项目主要污染源汇总表 时期 污染源 产生量 主要污染物 排放去向 施工期 污废水 生产废水 砂石料冲洗废水 7.01万t/a SS、泥沙 沉淀池沉淀后排放 施工机械及车辆冲洗水 大坝基坑废水 生活污水 - 48m3/d COD、BOD5、氨氮等 依托犀牛塘组村民及自建干粪池 废气 粉尘 料场和工程开挖爆破、车辆运输 - TSP - 车辆、机械废气 机械、车辆燃油排放 - CO、SO2、NO2 - 噪声 施工机械、车辆噪声 基础开挖、钻孔、爆破、施工机械运行、车辆运输 - 等效噪声级Leq - 固废 弃渣量 土石方 6.9万m3 / 弃渣场 生活垃圾 - 168t / 定期外运 营运期 废水 生活污水 - 2t/d COD、BOD5、氨氮等 噪声 设备噪声 发电机组营运噪声 - 等效噪声级Leq - 固废 废机油 机械设备维修废油 0.5t/a / 送有处置资质单位处理 拦渣 拦河坝、引水渠道、压力前池等处产生的拦渣 10t/a / 定期打捞、清理外运 生活垃圾 - 12kg/d / 垃圾桶收集定期外运 备注：该项目环境影响报告表未分析项目营运期废机油及拦渣源强。 主要环境问题 （1）施工期环境问题： ①施工期施工人员的生活污水和生活垃圾、施工废水、扬尘和设备噪声对周围环境的影响。 ②施工期项目建设引起的植被破坏和水土流失问题。 （2）营运期环境问题： ①营运期项目污水、固废、设备噪声对周围环境的影响。 ②营运期的生态影响主要是水库淹没及坝址下游300m减水河段对环境的影响。 主要采取的环保措施 水土防治措施 ①坝区施工临时占地。施工结束后进行场地平整及推动整治后恢复林草植被，种植低 矮灌木。 ②厂区主体工程永久占地。该区植物措施主要对厂区及管理区进行绿化，采用地被及低矮灌丛进行组合搭配，进厂公路两侧种植阔叶乔木。 施工期环境保护措施 ①建设单位对施工场地进行洒水作业，防治施工扬尘。 ②施工期采取水环境保护措施主要有： 在施工辅助企业附近，设置沉淀池，废水经沉淀池沉淀处理后达标排放；沉淀泥沙 定期清捞。 在施工区建干粪池。 ③施工场地应避开集中的居民区等敏感目标；科学组织施工方案，合理使用高噪声机械作业时间，尽量选用低噪声设备，较少施工噪声影响范围。 ④施工中的固废主要来自施工弃渣及施工人员生活垃圾，为了防止固废污染，项目施工过程中多余弃渣运往弃渣场堆放。施工人员生活垃圾与犀牛塘组的生活垃圾一同处理。 营运期环境保护措施 ①营运期职工生活污水通过三格化粪池处理后用于浇灌周边林地，不外排；食堂废水 未进入化粪池处理，直接排入生活区外林地； ②营运期职工生活垃圾通过垃圾桶集中收集，定期外运；机修产生的废机油未集中收 集于危废暂存间； ③营运期发电设备噪声通过采取厂房隔声作用以及安装减震垫等降噪措施； ④电站营运期应做好坝址下游河段的预警设施，以保障公众生命财产安全。 |

# 表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等） 国家电力公司贵阳勘测设计研究院编写的《贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW）项目环境影响报告表》的主要环境影响评价结论如下： 1、结论 普梯二级（犀牛塘）水电站工程为技改工程项目。原电站装机50kW，县改建为装机容量7000kW（5000+2000W），正常蓄水位1220m，保证处理1461kW。电站建成后，不仅充分利用了自然资源，每年还提供3270万kWh的电能，对满足当地经济发展需求，加快经济的发展，促进劳动就业，增加收入，提高人民生活质量，优化经济结构，增肌经济和财政收入，实现经济可持续发展具有重要意义。 通过对工程地区环境现状调查、分析与评价，对库区及库周的环境影响预测及保护措施的研究，普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程对环境的影响主要结论如下： 普梯二级（犀牛塘）水电站水库形成后，由于淹没的植被类型为水田旱地植被和灌丛植被，且淹没面积较小，淹没损失量也较小，库区、库周围未发现属于国家或地方保护的珍稀动、植物分布，因此水库淹没对陆生动、植物的影响较小。 水库库区渗透量非常小，对渗漏区进行帷幕灌浆处理后不会影响库区蓄水效益；不会影响库区蓄水效益；库区局部有崩塌现象，但总体库岸稳定性好；水库诱发强地震的可能性较小。 （3）普梯二级（犀牛塘）水电站为小型水电站，库容较小，调节方式为无调节径流式，水库水温结构为混合型，建库前、后河流流量基本无变化。水库建成后不会产生有机污染，产生富营养化的可能性较小。 （4）本工程没有搬迁人口，因此不存在移民安置对环境的影响。 （5）本工程对环境的影响，主要表现在工程施工过程中将产生废水、废气、粉尘、噪声和固体废物等，但由于施工期相对较短，工程量相对较小，施工机械设备较少，施工人员较少，多周围环境的影响较小。对施工期产生的生产废水可修建沉砂池和沉淀池进行处理，对生活污水，由于施工期施工人员居住在岔江村犀牛塘组，生活污水和当地居民的生活污水一同处理，不会对环境产生不良影响，在施工区只要修建干粪池公厕和设置垃圾桶，对生活污水进行灭菌处理后，作为农肥，生活垃圾和弃渣一同运输到弃渣场处理。 （6）工程施工期间，由于土石方开挖、料场开采、弃渣堆放等可能对植被、景观造成一定的破坏和短期的水土流失，所以应该在对施工场地、料场、弃渣场采取修建挡渣墙、植树种草等水保措施。 综上所述，普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程对环境产生的不利影响主要发生在施工期，入如施工期产生的“三废一噪”和对生态环境、水土流失的影响，通过本报告表提出的环境保护措施的实施，环境方面潜在的不利影响可以减免或消除，并达到可以接受的程度，因此兴建本工程是可行的。 2、建议 （1）工程设计单位对施工爆破提出详细的安全爆破方法及爆破飞石控制及防护措施，并落实到工程施工过程中。 （2）综合利用开挖的土石渣料，其余全部运输到定点弃渣场，弃渣场设置专门挡墙及绿化区，同时，在施工过程中药注意施工区周围植被的保护，尽量减少植被破坏，以减少水土流失。 （3）在施工、开挖、爆破过程中，应该采用先进的技术和必要防护措施，尽量减轻对施工区大气、水、噪声、生态等环境的污染、破坏。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 兴义市经济贸易局预审意见： 工程运行为清洁能源，运行期基本无污染物排放。工程在施工期，将产生“三废一噪”，但影响较小；工程在施工过程中将造成局部范围内植被破坏，加重工区水土流失。 兴义市经济贸易局 2003年12月16日 黔西南布依族苗族自治州环境保护局审批意见： 环境影响报告表工程内容清楚，对环境影响分析客观、全面、符合实际，主要环境保护目标明确，引用的环境标准正确，拟提出的环保措施可行，结论可信。项目在实施过程中要认真落实《报告表》提出的环保措施和对策。 项目在施工过程中，做好土石方挖填方平衡，加强对施工场地、料场及渣场的整治，弃渣要有专用渣场，保护好植被及自然景观，对破坏的植被要及时恢复，防止水土流失和自然景观，保护生态环境。 施工期及营运期的生产、生活废水必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入水库下游，严禁排入库内。 生活垃圾要做到日产日清，选用专用场址处置或运到城市垃圾处理场集中处理。严禁乱堆乱倒。 项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后要按规定程序申请验收。 日常的环境监督管理工作由我局和兴义市环保局负责。 黔西南布依族苗族自治州环境保护局 2003年12月18日

# 表6环境保护措施执行情况

表一、审批文件中提出的环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 | 审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计 阶段 | 生态影响 | 审批文件没有提出设计阶段环境保护措施要求 | / | 运行12年，通过生态恢复建设，没有造成大的生态破坏 |
|  | 社会影响 | 审批文件没有提出环境保护措施要求 | / | 运行12年，无负面的社会影响 |
| 施工期 | 生态影响 | 项目在施工过程中，做好土石方挖填方平衡，加强对施工场地、料场及渣场的整治，弃渣要有专用渣场，保护好植被及自然景观，对破坏的植被要及时恢复，防止水土流失和自然景观，保护生态环境。 | 现场考察，施工场地、土料场、弃渣场植被已恢复，石料场原为裸露场地 | 符合环评要求 |
|  | 污染影响 | 施工期的生产、生活废水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放到水库下游，严禁排入库内。 | 施工废水经沉淀池沉淀处理后达标排放；生活污水与犀牛塘组居民一同处理 | 根据资料调查，施工期没有造成污染影响 |
|  | 社会影响 | 审批文件没有提出环境保护措施要求 | 为当地提供就业机会 | 施工期未出现负面社会影响 |
| 营运期 | 污染影响 | 营运期的生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放到水库下游，不得排入库内。 | 生活污水通过三格化粪池处理后用于周边林业灌溉，不外排；食堂废水未进入化粪池处理，直接排入生活区外林地 | 由于周边林木用地可以消纳营运期的生活污水，固不外排，不会对水环境产生影响；食堂废水不符合环评要求 |
|  |  | 生活垃圾要做到日产日清，选用专用场址处置或运到城市垃圾处理场集中处理。严禁乱堆乱倒。 | 生活垃圾通过垃圾桶集后后运往城市生活垃圾填埋场集中处理， | 符合环评要求 |

表二、环境影响报告表中要求的环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 | 环境影响报告表中要求的 环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计 阶段 | 生态影响 | 报告表没有提出设计阶段环境保护措施要求 | / | 运行12年，通过生态恢复建设，没有造成大的生态破坏 |
|  | 社会影响 | 报告表没有提出设计阶段环境保护措施要求 | / | 运行12年，无负面的社会影响 |
| 施工期 | 生态影响 | 在施工过程中，对大坝坝肩、对外公路和场内公路边坡、发电厂房边坡采取喷锚加固等工程措施，并且同时采用植树种草等植物措施，以防水土流水。 | 已落实 | 符合环评要求 |
|  |  | 采用先进的技术对料场进行开采，施工结束后，对土料场进行植树绿化、恢复迹地生态。对场内施工便道两侧种植行道树。 | 场内土料场已恢复为进厂公路及两边道路绿化，栽植小叶榕及橡皮榕等；石料场原为裸露场地，已对场内施工便道两侧种植小叶榕、桂花等行道树 | 符合环评要求 |
|  |  | 施工场地利用结束、施工人员撤离后，拆除各种临时设施；清除碎石、砖块、施工残留物等影响植物生长和影响美观的杂物；营造水土保持用材料，种植根系发达、易成活、耐贫瘠的树种，使施工区临时占地的植被覆盖率达80%以上 | 各种临时设施已拆除；碎石、砖块、施工残留物等已清除；已种植小叶榕等植根系发达、易成活、耐贫瘠的树种，施工区临时占地的植被覆盖率80% | 项目占地范围及周边无建筑垃圾随意堆放现象，符合环评要求 |
|  |  | 对本工程产生的土、石弃渣，全部运输到坝址下游约400m处的弃渣场并进行妥善处理，在弃渣场的临河一侧砌筑浆砌石挡墙，在弃渣场建立完善的排水设施，工程建成后，对弃渣场进行覆土种草、植树绿化。 | 土、石弃渣全部运输到坝址下游约400m处的弃渣场进行妥善处理，在弃渣场的临河一侧砌筑浆砌石挡墙，在弃渣场建立完善的排水设施，工程建成后，对弃渣场进行覆土种草、植树绿化。 | 符合环评要求 |
|  | 污染 影响 | 1、水环境保护措施 ①基坑废水静置2h后加絮凝剂处理 ②施工废水经沉淀池处理后排放。 ②施工人员生活污水与犀牛塘组居民产生的生活污水一同处理，并修建两座干粪池公厕 2、大气污染防治措施 采用湿法作业，加强维护 3、声环境保护措施 采用先进的施工技术，对施工人员采取个人防护措施，如防声棉塞，耳罩或防声头盔 4、固体废弃物处置措施 弃渣堆置于弃渣场，弃渣场林河面采用重力浆砌挡土墙护脚，钢筋笼装块石护坡；生活垃圾通过设垃圾桶，定期外运至弃渣场处理。 | 1、水环境保护措施落实情况 已落实 2、大气污染防治措施落实情况 已落实 3、声环境保护措施落实情况 已落实。 4、固体废弃物处置措施落实情况 弃渣场林河面采用重力浆砌挡土墙护脚，钢筋笼装块石护坡；生活垃圾通过设垃圾桶，定期外运至弃渣场处理。 | 施工期对周围环境的影响较小，且环境影响均随着施工的结束已经得到了消除。项目现场没有施工遗留环境问题。 |
|  | 社会 影响 | 1、人群健康保护措施 健全检疫制度，按期灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑螂等，填埋给水坑塘 2、景观与文物保护措施 施工借宿后拆除临时房建及生产设备，彻底清除残留土石示及混凝土，回收废旧机械部件和金属材料，对施工迹地适当平整绿化，在施工期、公路两旁采取植树种草等绿化措施。 | 1、人群健康环保措施 已落实 2、景观与文物保护措施 已落实 | 施工期未出现负面社会影响 |
| 营运期 | 生态 影响 | 为引水式电站，减水河段长300m，报告表没有提出最小下泄流量 | 下泄生态流量4.27m3/s，保证减水河段生态流量 | 符合环评要求 |
|  | 污染 影响 | 1、废水 电站管理人员生活污水通过修建三格化粪池处理。 2、固体废物 生活垃圾：主要来自电站管理人员。在站内设置垃圾桶收集生活垃圾，定期外运至垃圾堆放场。 3、噪声 报告表没有提出环境保护措施要求 4、废气 报告表没有提出环境保护措施要求。 | 1、废水处理措施 基本落实，食堂废水未进入三格化粪池处理，直接排入生活区外林地 2、固体废物处置措施 已落实 3、声环境保护措施 采取消声减振措施 4、大气环境保护措施 本项目无生产性大气污染物排放，生活区食堂油烟对周围环境影响很小。 | 食堂废水处理不符合环评要求 |
|  | 社会 影响 | 对淹没的铁道值勤队水泵房，在值勤队驻地上侧约800m水源点修建一口水池；对淹没的天生桥，在原位置修建1座钢索桥；对淹没的南昆铁路车站抽水塔在原水塔基础上加高 | 已落实 | 符合环评要求 |
|  |  | 报告表没有提出环境保护措施要求 | 缓解地方电网供电紧张状况 | 营运期未出现负面社会影响 |

# 表7环境影响调查

| 施工期 | 生态 影响 | 施工过程和人为活动对项目区生态环境的影响主要体现在工程占地影响、对区域植被的影响和水土流失影响等方面。 根据现场踏勘，工程占地面积小，地处农村地区，工程施工对土壤和植被造成的破坏较小；施工期弃渣、石料场已清理，并对土料场、渣场进行了植被恢复，现场除石料场本来为裸石外未见弃渣或其它裸露场地，已恢复原有用地类型，增加植被覆盖率，防止水土流失；施工便道作为营运期上坝公路。现场调查没有发现明显的水土流失现象及景观破坏，即采取相关的防护措施后，工程施工期对生态影响较小。 弃渣场恢复现状 石料场现状 土料场现状 施工便道（现为上坝公路） |
| --- | --- | --- |
|  | 污染 影响 | 项目已于2005年完成施工，经过现场调查，没有发现污染影响。 |
|  | 社会 影响 | 本项目施工期没有不良社会影响事件的发生，环保部门没有收到对本项目的投诉。 |
| 运行期 | 生态 影响 | 根据现场踏勘，本水电站为引水式水电站，减水河段300m，设置了管道保证下泄流量。未对两岸野生植物生长、生态环境用水以及周边少部分的农田灌溉造成影响，未发现下游河道大面积植被枯死及鱼类死亡、农田减产等现象。 |
|  | 污染影响 | 电站管理人员6人，产生的生活污水经三格化粪池处理后用于周边林地灌溉，不外排，但食堂产生的废水未做隔油处理，未进入化粪池，直接排入生活区外林地。实际监测结果表明，没有对小黄泥河水质产生不良影响。 发电机组噪声一般在70~90dB，经发电机房墙体隔声及空间距离衰减，对周围环境影响很小。 电站管理人员生活垃圾经垃圾桶收集后，定期送往垃圾堆放场。没有造成对环境的影响。 |
|  | 社会 影响 | 本项目自投入试运行以来，各项环保措施得到了落实，对环境影响很小，没有不良社会影响事件，项目所在地环境保护主管部门没有收到对本项目的投诉。 |
|  | 其它影响 | 项目投入运行以来，未发生过安全事故。整个场区布局已按照安全部门要求布置，电站已设置安全操作规范要求和安全员专人符合制度，并制定事故应急预案及防洪预案。 |

# 表8环境质量及污染源监测（附监测图）

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | —— | —— | —— | —— |
| 水 | 2017年3月26~27日； 监测频次：每天采样1次 | 电站拦河坝取水口 | pH、SS、NH3-N、COD、总磷、石油类、粪大肠菌群 | 附后 |
|  |  | 电站出水口下游20m |  |  |
| 气 | —— | —— | —— | 无大气污染，未做监测 |
| 声 | 2015年11月20~21日； 监测频次：每天昼、夜各1次，每次10分钟 | 发电厂四周 | 等效连续A声级 LAeq | 附后 |
| 电磁、振动 | —— | —— | —— | —— |
| 其他 | —— | —— | —— | —— |
| 1、地表水环境 为详细了解项目建设运行后拦河坝及电站下游小黄泥河地表水水质状况，建设单位委托贵州省洪鑫环境检测服务有限公司于2017年3月26~27日在拦河坝、尾水排放口下游20m处2个断面进行了水质监测。 （1）验收监测质量保证措施 为保证验收监测结果的准确可靠，合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。所有参加监测的技术人员均持证上岗，遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。采用国家标准或国家环保部颁布的分析方法，所有监测仪器、量具经过计量部门监定合格。监测数据严格实行三级审核制度。 （2）地表水水质现状监测 ①监测项目、时间、频次 地表水监测项目：pH、SS、NH3-N、COD、总磷、石油类、粪大肠菌群共7项。 监测时间、频率：2017年3月26~27日连续两天，每天采样1次。 ②监测断面 本项目地表水共设置2个监测断面，监测断面位置详见下表和附图。 表8-1 地表水环境现状评价监测断面布置 项目 编号 水域名称 监测断面 普梯二级（犀牛塘）水电站 Ⅰ# 小黄泥河 电站拦河坝取水口 Ⅱ# 小黄泥河 电站出水口下游20m ③监测方法 按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中的有关规定进行。具体分析方法见表8-1。 表8-1 地表水监测、分析方法及方法来源 检测项目 计量单位 分析方法 检出限 分析仪器 仪器编号 pH 无量纲 玻璃电极法 GB/T6920-1986 0.01 PHS-3C酸度计 HXJC-F-06 总磷 mg/L 钼酸铵分光光度法GB11893-1989 0.01 721可见分光光度计 HXJC-F-10 氨氮 mg/L 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 0.025 721可见分光光度计 HXJC-F-10 化学需氧量 mg/L 重铬酸钾法 GB/T 11914-89 10 50.00mL滴定管 15# 悬浮物 mg/L 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 4 CP214C电子天平 HXJC-F-02 石油类 mg/L 红外分光光度法HJ637-2012 0.01 JLBG-125红外分光测油仪 HXJC-F-13 粪大肠菌群 mg/L 多管发酵法HJ/T347-2007 ④地表水监测结果见表8-2。 表8-2 地表水水质监测结果汇总表 监测指标 单位 检出限 监测结果 监测结果 Ⅰ# Ⅱ# 3月26日 3月27日 3月26日 3月27日 水温 ℃ -- 17.2 16.4 16.8 16.8 pH 无量纲 0.01 7.77 7.67 7.88 7.92 SS mg/L 4 13 16 14 15 总磷 mg/L 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 氨氮 mg/L 0.025 0.357 0.392 0.414 0.373 化学需氧量 mg/L 10 ND ND ND ND 石油类 mg/L 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 粪大肠菌群 个/L -- 1800 2400 1100 940 注：1、ND表示低于检出限。2、经纬度：N25°7’49” E104°41’49” （3）地表水环境质量现状评价 ①评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 ②评价方法 采用单项水质指数评价法，其数学模式如下： A、一般污染物： 式中：Sij——i污染物在监测点的j的标准指数； Cij——i污染物在监测点j的浓度值（mg/L）； Csi——i污染物的水环境质量标准值（mg/L）。 B、pH 式中：SpH,j——pH值的标准指数； pHj——监测点j的pH值； pHsd——水质标准pH下限值； pHsu——水质标准pH的上限值。 ③地表水现状评价结果 按评价方法得出的各污染物单项污染指数列表如下： 表8-5 项目区地表水水质评价结果 监测指标 单位 检出限 评价结果 Ⅰ# Ⅱ# 监测值 Si 监测值 Si pH 无量纲 0.01 7.67~7.77 0.335~0.385 7.88~7.92 0.44~0.46 总磷 mg/L 0.01 0.02~0.05 0.1~0.25 0.01 0.05 氨氮 mg/L 0.025 0.357~0.392 0.357~0.392 0.373~0.414 0.373~0.414 化学需氧量 mg/L 10 ND ＜0.5 ND ＜0.5 石油类 mg/L 0.01 0.03~0.04 0.6~0.8 0.03~0.04 0.6~0.8 粪大肠菌群 个/L -- 1800~2400 0.18~0.24 940~1100 0.094~0.11 注：1、ND表示低于检出限。2、经纬度：N25°7’49” E104°41’49” 由上表单项指数结果可以看出：各监测断面上，监测因子的评价指数均小于1，表明本项目地表水环境质量均达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求，地表水环境质量良好，项目营运期未对小黄泥河造成污染，但还应该加强电站管理。 2、声环境 为详细了解项目建设运行后项目周边的声环境质量现状，建设单位委托贵州省洪鑫环境检测服务有限公司于2017年3月26~27日在发电厂界四周进行了声环境质量现状监测。 （1）验收监测质量保证措施 为保证验收监测结果的准确可靠，合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。所有参加监测的技术人员均持证上岗，遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。采用国家标准或国家环保部颁布的分析方法，所有监测仪器、量具经过计量部门监定合格。监测数据严格实行三级审核制度。 （2）声环境质量现状监测 ①监测点布设 本项目共设置4个噪声监测点，见下表和附图。 表8-6 声环境现状监测点位置 编号 点位 N1 发电厂界东侧1m N2 发电厂界南侧1m N3 发电厂界西侧1m N4 发电厂界北侧1m ②监测项目 各监测点昼间及夜间等效连续A声级。 ③监测频率 连续2天监测，昼间、夜间各监测一次。 ④监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB/T3096－2008）进行。噪声测量值为A声级，用等效连续A声级Leq作为评价量。 ⑤监测结果 表8-7 声环境质量现状监测结果 编号 测量点位 Leq[dB(A)] 3月26日 3月27日 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 发电厂厂界东南侧1m 45.6 37.9 41.2 35.1 N2 发电厂厂界西南侧1m 45.2 30.6 46.1 35.2 N3 发电厂厂界西北侧1m 45.2 37.6 46.2 33.9 N4 发电厂厂界东北侧1m 41.1 32.8 42.2 36.9 达标情况 达标 达标 达标 达标 由表8-7可知：项目声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量良好。 |

# 表9环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期） 项目施工期成立了电站厂长为组长的环境管理与生态恢复领导小组，负责职工环境教育培训及现场环境污染与生态破坏督查、整改落实；营运期负责水轮机及发电机设备管理及隐患排查，确保水轮机及发电设备正常运转。

环境监测能力建设情况 水电开发为生态类项目，营运过程中主要污染物为水电机组运行的机械噪声以及电站管理人员的生活污水和生活垃圾，因此本项目无需安装废水、废气在线监测设备，项目由电站管理人员兼任环境监测组成员，监测水电机组噪声对周边声环境的影响以及督查项目生活污水应进行林地灌溉，不得排入小黄泥河；生活垃圾定期清运，防治蚊蝇滋生。

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 原环评报告表中未提及监测计划内容，因此本次调查评价根据本项目实际情况，对项目营运过程中所产生的环境影响提出相应的监测计划建议，主要为地表水和噪声部分监测内容，见表9-1。 表9-1 环境监测计划 项目 监测点布置 监测项目 地表水 电站拦河坝取水口、 出水口下游20m pH、SS、NH3-N、COD、BOD5、总磷、石油类、粪大肠菌群，每半年一次 噪声 厂界四周 等效连A声级，每半年一次 本次验收调查对项目所在地的生态环境进行了较为详细的调查。调查情况如下： 本工程占地区域植被以河滩草丛为主，覆盖度40%。植物种类主要为紫茎泽兰、旱茅、类芦、接骨草、马桑、毛茛、小飞蓬、蜈蚣草、醉鱼草、三叶鬼针草、千里光、铁线莲等。 项目施工过程中，将施工范围严格控制在征地范围内，并采用静压打桩，尽可能减小对植被占压和破坏。在施工结束后，对场地内的地表遗留物进行了清理，为地表植被恢复创造有利条件。项目工程占地的植被恢复情况具体见现场照片。

环境管理状况分析与建议 水电站成立了以厂长为组长的环境管理与生态恢复小组，环境管理基本能满足水电站环境管理与生态恢复的要求。项目已经建成投运，施工期的环境影响已经基本消除。 一、补救措施 建设单位应加强运行期环境管理，对营运期间出现的环保问题及时采取补救措施，具体如下： 生活区食堂废水通过隔油处理后进入三格化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。 机修产生的废机油集中存放于危废暂存间，统一送具有处理资质的单位处理。 建设单位对坝区及拦河坝产生的拦渣定期打捞清理。 二、建议 （1）加强坝区管理。禁止在坝区两岸进行开垦、取土、采石等破坏植被的行为；禁止在坝区堆放、倾倒垃圾、建筑修路的渣土及其它可能造成水体污染和河道淤积的废弃物。 （2）按照建议监测计划，将环境监察、监测制度纳入运行成本中。 （3）定期对水电站工作人员进行环保宣传，合理使用引水发电设备，防止对环境造成影响。

# 表10调查结论与建议

调查结论与建议 通过对兴义市普梯发电有限责任公司普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程项目现场环境状况的调查，对有关技术文件、环评报告的分析，对工程环保执行情况、环境保护措施的重点调查与监测，从环境保护角度对工程提出如下调查结论和建议： 一、工程基本情况 贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程始建于2004年，2005年9月建成投入运营，由兴义市普梯发电有限责任公司建设并运营。 2002年8月21日，贵州省经济贸易委员会以“关于兴义普梯二级水电站技术改造项目建议书的批复”（黔经贸投资[2002]525号文），对本项目进行了立项。2003年8月25日，黔西南布依族苗族自治州环境保护局以“关于兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站环境保护意见”（州环字[2003]42号），同意该项目建设；2003年12月16日，兴义市经济贸易局出具了预审意见；2003年12月18日，黔西南布依族苗族自治州环境保护局出具了审批意见，同意报告表对环境影响的分析及拟提出的防治对策。 贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW）位于贵州省兴义市境内小黄泥河下游，为径流式引水电站，发电厂位于小黄泥河左岸岔江村上游400m处，属小型水电站，装机容量5000+2000kW，年平均发电量3425万kWh。水电站由拦河坝、引水隧洞、发电厂房、升压站等组成。电站坝址以上控制流域面积1424km2，经长度287.953m的引水隧洞引至发电厂房发电。 二、“三同时”执行情况以及环境规章制度建设 贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW）在项目运行过程中，基本按环境影响报告表的审批要求和相关部门的要求，落实了相关的环保措施，各项环保工程基本做到了“三同时”，环境规章制度基本健全。 三、污染物排放及环境影响情况 本项目属生态建设项目，运行过程中主要污染物为水电机组运行机械噪声以及电站管理人员的生活污水和生活垃圾及机修产生的废机油。 ①水环境影响 营运期电站管理人员生活污水通过通过修建三格化粪池处理后用于周边林地灌溉，食堂废水未进入化粪池处理，直接排入生活区外林地。工程所在河段符合《地表水环境质量标准》（GHZB1-1999）中Ⅲ类水域标准，也可符合新修订《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 ②声环境影响 水电站厂界噪声符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中相关标准，也满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 ③固体废物影响 电站管理人员生活垃圾经垃圾桶收集后，定期送往垃圾堆放场，对周边环境影响较小；水电站机修产生的废机油集中存放于危废暂存间。 ④生态影响 本项目水电站水库的调节性能为无调节径流式，水电站为坝后式发电厂房，下游不存在脱水段，对下游生态环境造成影响较小。 ⑤水库淹没环境影响 普梯二级（犀牛塘）水电站库区沿岸人烟稀少，水库狭长，悬崖峭壁沿库分布，植被较少，无成片林木，库区、库周无珍稀动、植物，亦无可开采矿产和文物古迹，库区内无居民、村庄，不涉及移民安置，所以水库淹没对环境的影响较小。 四、环保工程建设及生态恢复情况 施工区、弃渣场等临时占地均采取了相应的防护措施与植被恢复措施，环评报告表批复的各类环保工程已基本按要求建设。 五、社会影响 项目建设完成后，缓解了地方电网供电紧张的状况，社会影响良好。 六、环境保护管路及日常监测额工作 普梯二级（犀牛塘）水电站总是环境保护工作，制定了一系列完整安全生产管理制度，电站厂长作为环保工作的第一负责人，负责日常的环保管理工作。 七、补救措施及建议 1、补救措施 建设单位应加强运行期环境管理，对营运期间出现的环保问题及时采取补救措施。 （1）营运期食堂废水进入三格化粪池处理后用于周边林地灌溉； （2）水电站机修产生的废机油集中存放于危废暂存间，统一送具有处理资质的单位处理。 2、建议 （1）加强坝区管理。禁止在坝区两岸进行开垦、取土、采石等破坏植被的行为；禁止在坝区堆放、倾倒垃圾、建筑修路的渣土及其它可能造成水体污染和河道淤积的废弃物。 （2）按照建议监测计划，将环境监察、监测制度纳入运行成本中。 （3）定期对水电站工作人员进行环保宣传，合理使用引水发电设备，防止对环境造成影响。 综上所述，贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW）项目在设计、施工和试运行阶段采取了有效的污染防治和生态保护措施，环境影响报告表和各级环境保护主管机关的批复中要求的污染控制措施已基本得到落实，对于存在的环境问题调查表中已明确了补救措施，项目具备竣工环境保护验收条件，可以申请项目竣工环境保护验收。

| 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： | 四川嘉盛裕环保工程有限公司 | 填表人（签字）： |  | 项目经办人（签字）： |  |
| 建设 项目 | 项目名称 | 贵州省兴义市普梯二级（犀牛塘）水电站技改工程（5000+2000kW） | 建设地点 | 贵州省兴义市境内小黄泥河下游 |
|  | 行业类别 | D4412水力发电 | 建设性质 | □新建 (改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 装机容量5000+2000kW | 建设项目开工日期 | 2004-01-01 | 实际生产能力 | 装机容量5000+2000kW | 投入试运行日期 | 2005-09-01 |
|  | 投资总概算（万元） | 3158.57 | 环保投资总概算（万元） | 51.2 | 所占比例(%) | 1.58 |
|  | 环评审批部门 | 黔西南布依族苗族自治州环境保护局 | 批准文号 |  | 批准时间 | 2003-12-18 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 环保设施检测单位 |  |
|  | 实际总投资（万元） | 3158.57 | 实际环保投资（万元） | 84 | 所占比例（%） | 2.66 |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  | 固废治理（万元） |  | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力（m3/d） |  | 新增废气处理设施能力(万m3/a) |  | 年平均工作时(h/a) |  |
|  | 建设单位 | 兴义市普梯发电有限责任公司 | 邮政编码 | 562400 | 联系电话 | 13885954989 | 环评单位 | 国家电力公司贵阳勘测设计研究院 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 (工业 建设 项目 详填 | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放量（7） | 本期工程"以新带老"削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少     2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）      3. 全年工作时间按7200小时计。

4.  计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年。

# Text boxes

本项目所在地

场地平整

基础施工

设备安装

项目验收

投入运营

噪声

扬尘

破坏植被

破坏土壤

土石方

废水

噪声

扬尘

弃土

建筑弃渣

生活垃圾

废水

噪声

扬尘

生活污水

生活垃圾

变压器油

设备固废

噪声

施工辅企

营运期生活区

土料场

石料场

拦河坝

隧洞进口点

升压站

厂房

小

黄

泥

河

20m

山体

山体

山体

道路

弃渣场