# 表1项目总体情况

| 工程名称 | 贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 兴义市普梯发电有限责任公司 |
| 法人代表 | 杨秀龙 | 联系人 | 贺工 |
| 通讯地址 | 贵州省兴义市黄草办富民路8号 |
| 联系电话 | 13885954989 | 传真 | —— | 邮编 | 562400 |
| 建设地点 | 贵州省兴义市境内小黄泥河下游 |
| 项目性质 | 新建. 改扩建. 技改√. | 行业类别 | D4412水力发电 |
| 环境影响报告表名称 | 《贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）》环境影响报告表 |
| 环境影响评价单位 | 国家电力公司贵阳勘测设计研究院 |
| 初步设计单位 | 中国水利水电第十四工程局科研设计院 |
| 环境影响评价审批部门 | 贵州省环境保护局 | 文号 | / | 时间 | 2001.12.13 |
| 初步设计审批 部门 | —— | 文号 | —— | 时间 | —— |
| 环境保护设施 设计单位 | / |
| 环境保护设施 施工单位 | / |
| 环境保护设施 监测单位 | / |
| 投资总概算 （万元） | 3027.8 | 其中：环境保护投资（万元） | 50 | 环境保护投资占总投资比例 | 1.65% |
| 实际总投资 （万元） | 3027.8 | 其中：环境保护投资（万元） | 80 |  | 2.64% |
| 设计生产能力 | 装机容量2×3000kW，年平均发电量3075万kWh | 建设项目开工日期 | 2002年1月1日 |
| 实际生产能力 | 装机容量2×3000kW年平均发电量3075万kWh | 投入试运行 日期 | 2004年5月1日 |
| 调查经费（万元） | —— |
| 项目建设过程简述 （项目立项~试运行） | 贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）位于贵州省兴义市境内小黄泥河下游，为坝后式发电站，发电厂位于小黄泥河左岸河边村上游400m处，属小型水电站，装机容量2×3000kW，年平均发电量3075万kWh。水电站由拦河坝、引水钢管、发电厂房、升压站等组成。电站坝址以上控制流域面积1350km2，经长度103.34m的引水钢管引至发电厂房发电。 项目设计生产能力为：年平均发电量3075万kWh；目前实现实际生产能力年平均发电量3075万kWh；现工况达到其设计生产能力的50%。 贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）建设简况： 2001年8月2日，贵州省经济贸易委员会以“关于贵州江南集体普梯水电站2×3000kW技改项目建议书的批复”（黔经贸投资[2001]664号文），对本项目进行了立项，同意开发建设贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）。 2001年12月6日，贵州省水利厅出具了预审意见，同意环评结论与建设；2001年12月11日，黔西南布依族苗族自治州环境保护局出具了审查意见，同意报告表对环境影响的分析及拟提出的防治对策；2001年12月13日，贵州省环保局出具了本项目环境影响报告表的审批意见，同意该项目建设。 贵州省兴义市普梯水电站技改工程始建于2002年，2004年5月建成投入运营，由贵州南江水利电力（集团）有限责任公司建设并运营。2008年，原建设单位贵州南江水利电力（集团）有限责任公司将普梯水电站转让与兴义市普梯发电有限责任公司。 根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）等有关规定，贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）项目应编制竣工环境保护验收调查表。兴义市普梯发电有限责任公司于2017年3月1日委托四川嘉盛裕环保工程有限公司承担该项目的竣工环境保护验收调查工作。 我单位接受委托后，与建设单位积极协作，共同开展了工程资料收集和现场踏勘等工作，于2017年3月对项目所在地调查范围内的环境敏感点分布情况、受工程建设影响的生态恢复状况、水土保持情况、工程环保措施的执行情况等方面进行了现场踏勘。调查人员收集并详细参阅了工程设计资料及工程竣工验收的有关资料，认真听取了地方环保部门的意见，编制完成了《贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）项目竣工环境保护验收调查表》。 |

# 表2调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 本项目建设内容为装机2×3000kW水电站。根据现场踏勘调查，本项目位于贵州省兴义市境内小黄泥河下游，周围没有需要特殊保护的生态敏感目标，水电站主要考虑对当地生态环境、声环境、水环境的影响，以及固体废弃物的处置措施的落实情况。 由此确定本工程的调查范围，见表3-1。 表3-1 调查范围一览表 项目名称 调查因子 调查范围 水电站 生态环境 厂区施工区及场地厂界附近200m范围 水环境 库区河段0.65km，水电站尾水出水口下游100m 声环境 水电站厂界外200m范围 大气环境 施工区及其水电站厂界外200m范围内 固体废弃物 重点调查废弃物的处置措施 社会环境 坝址上游淹没区范围 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 项目施工期生态环境影响主要表现为土石方填挖、土地占用所带来的土壤和植被的破坏，本次调查项目施工中植被遭到破环情况和进行恢复的情况，以及工程占地类型、实际占地情况，临时占地的植被恢复情况、弃渣场的恢复与防护情况。 营运期，由于水电站永久占地的地面基本得到了治理，不会产生严重的水土流失情况，生态环境影响较小。 因此，本项目的调查因子为： 1、生态环境：调查项目施工中植被保护、破环和进行恢复的情况，以及工程占地类型、实际占地情况，临时占地的植被恢复情况。 2、声环境：等效连续A声级LAeq。 3、水污染源：废水处理设施的建设情况，废水的最终去向。 4、固体废弃物：收集和处置措施的建设情况，以及最终去向。 |
| 环境敏感目标 | 经初步踏勘，本项目位于贵州省兴义市境内小黄泥河下游，项目环境影响调查范围内有县级文物保护单位——抹角桥，无风景名胜区、自然保护区、生活饮用水源保护区、森林公园等特殊环境保护目标。项目对环境可能产生的影响主要有施工期对生态环境的影响、声环境的影响以及施工废水对环境的影响等；水电站运行期的环境影响主要为声环境影响以及产生的少量污废水、固体废物对环境的影响等。本项目主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目主要环境保护目标 环境要素 环境敏感保护对象 环评阶段 验收阶段 区位关系 保护要求 区位关系 保护要求 水环境 小黄泥河 坝区及下游河段 《地表水环境质量标准》（GB3838-88）Ⅲ类标准 未变化 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 环境空气和声环境 河边村 弃渣场南侧50m 《环境空气质量标准》(GB3096-1996)二级标准 弃渣场南侧50m 《环境空气质量标准》(GB3096-1996)二级标准；《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类 生态环境 陆生 动植物 水库淹没、工程占地区域 恢复植被，减少水土流失 未变化 未变化 水生生物 坝区及下游河段 坝后式发电厂房无减水河段 未变化 未变化 社会环境 抹角桥 坝址上游6.5km / 无变化 无变化 南昆铁路基础边坡 坝址上游5km、5.9km 设置防浪墙 未变化 未变化 |
| 调查重点 | 1、工程施工期对项目施工作业区域造成的生态影响及生态恢复情况和工程试运营期造成的声环境、水环境影响、大气环境影响、社会环境影响及固体废弃物处置情况； ①生态影响调查重点调查：水电站永久占地及周边影响范围内、施工道路、防护工程、绿化工程的实施情况等及其效果，并对已采取的措施进行有效性分析。 ②噪声影响调查：重点调查项目厂界噪声的影响程度，调查环境影响报告表中提出的噪声防治措施的落实情况。 ③水环境影响：重点调查对象是项目的生产、生活污水处理设施、处理现状以及废水的最终去向，并对已采取的防治措施进行有效性分析。 ④固体废弃物影响：重点对项目是否设置了危险废物的收集储存设施及其有效性进行分析；同时对生活垃圾收储设施的设置及有效性进行调查。 ⑤社会环境影响：重点对南昆铁路基础边坡两处淹没段的防护措施落实情况。 核实实际工程内容及方案设计变更情况，以及因变更导致的环境影响的变化情况； 环境敏感保护目标基本情况及变更情况； 工程施工期实际存在的环境问题； 环境影响报告表及设计中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并对存在的问题提出环境保护补救措施； 工程预期环保投资实际落实和实际分配情况。 |

# 表3验收执行标准

| 本次验收调查原则上采用工程环境影响评价时所采用的环境标准，对已修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行校核。 |
| --- |
| 环境 质量 标准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 取值时段 单位 SO2 NO2 PM10 日平均值 mg/m3 0.15 0.08 0.15 小时平均值 mg/m3 0.50 0.20 —— 2、声环境质量标准 项目区属于声环境2类功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、地表水环境质量标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值详见表3-2。 表3-2 地表水质量标准 污染物 pH COD BOD5 NH3-N 石油类 Ⅲ类标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 验收所采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准进行复核。 2、水污染物排放标准 验收所采用运行期不允许新建排污口，生产和生活废水经处理后综合利用，禁止排入地表水体进行复核。 3、噪声排放标准 本阶段验收施工期采用环境影响报告阶段的噪声排放标准，即《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990），同时，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行复核。 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、生态环境 生态环境以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准；水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目属生态环境影响类建设项目，项目不涉及国家相关环境保护法律法规规定纳入总量控制计划管理的污染物的排放，本项目无总量控制指标。 |

# 表4工程概况

| 项目名称 | 贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置（附地理位置图） | 贵州省兴义市境内小黄泥河下游。 图4-1 项目地理位置图 |
| 主要工程内容及规模： 1、工程规模 本项目为普梯水电站技改工程，采用坝后式厂房发电。电站坝址以上集水面积1350km2，总库容363万m3，设计装机2×3000kW，工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型工程。永久性建筑物为4级，次要建筑物为5级。普梯水电站水库正常蓄水位1252m，相应库容307万m3，电站设计流量36.5m3/s，设计水头22m，保证出力1345kW，多年平均发电量3075万kW，年利用小时5125h。工程特性见表4-1。 表4-1 工程特性表 序号 项目名称 单位 环评阶段 实施阶段 备 注 一 水文 1 坝址以上流域面积 km2 1350 1350 2 多年平均年径流量 亿m3 13.4 13.4 3 多年平均流量 m3/s 42.4 42.4 4 设计洪水流量（p=3.33%） m3/s 1153.1 1153.1 5 校核洪水流量（p=0.5%） m3/s 1526.5 1526.5 二 水库 1 正常蓄水位 m 1252 1252 2 正常蓄水位时水库面积 km2 0.365 0.365 3 总库容 万m3 363 363 三 工程效益指标 1 发电效益 装机容量 kW 2×3000 2×3000 保证出力（P=85%) kW 1345 1345 多年平均发电量 万kW·h 3075 3075 年利用小时 h 5125 5125 四 淹没损失及施工征地指标 1 淹没耕地 亩 64 64 2 迁移人口 人 无 无 3 施工征地 亩 155 155 五 主要建筑物及设备 1 拦河坝 坝型 拱坝 拱坝 顶部高程 m 1259 1259 最大坝高 m 34.5 34.5 坝顶长度 m 98.7 98.7 溢流堰宽 48 48 2 引水建筑物 设计最大引用流量 m3/s 35.6 35.6 钢管长度 m 103.34 103.34 内径 m 2.5 2.5 3 发电厂房 型式 地面厂房 主厂房尺寸 m 26.5×13.39×12.7 26.5×13.39×12.7 安装高程 m 1229.817 1229.817 4 主要设备 水轮机 台 2 2 HLP025-LJ-160 发电机 台 2 2 SF3000-24/3250 主变压器 台 1 1 SF9-8000/35 六 施工 1 主体工程量 土石方开挖 m3 30772 2 总工期 月 26 26 七 经济指标 总投资 万元 3027.8 2、建设内容 经现场调查，本项目建设主要包括主体工程、施工辅助工程、水库淹没工程、环保工程等。项目实际建设内容与环评审批建设内容对比一览表如下所示。 表4-2 项目组成表 工程项目 环评阶段情况 工程实施情况 调整情况 主体工程 拦河坝 埋石混凝土拱坝，最大坝高34.5m，坝顶长98.7m，溢流坝段床48m 埋石混凝土拱坝，最大坝高34.5m，坝顶长98.7m，溢流坝段床48m 一致 引水建筑物 钢管长度103.34m，内径2.5m 钢管长度103.34m，内径2.5m 一致 发电厂房 自西南向东北依次为主、副厂房、升压站，主厂房26.5m×13.39m×12.7m 自西南向东北依次升压站、主、副厂房，主厂房26.5m×13.39m×12.7m 建设内容一致，总平面布置调整 生活区 位于南昆铁路西侧距坝址150处，占地3.2亩 位于南昆铁路西侧距坝址150处，占地3.2亩 一致 施工辅助工程 导流工程 上下游围堰 上下游围堰 一致 石料场 位于拦河坝下游140m处右岸，面积5.0亩 位于拦河坝下游140m处右岸，面积2.0亩 面积减小3.0亩 土料场 位于拦河坝下游200m处左岸，面积3.5亩 位于拦河坝下游200m处左岸，面积2.5亩 面积减小1.0亩 弃渣场 1个，位于坝址下游1.1km处右岸，占地面积6.5亩，总弃渣量10250m3 1个，位于坝址下400m处左岸，占地面积5.0亩，总弃渣量9250m3 向对岸上游调整700m，面积减小1.5亩，弃渣量减少1000m3 施工生活营地 1个生活营地位于南昆铁路东侧距坝址100处，占地35亩 1个生活营地位于南昆铁路东侧距坝址100处，占地35亩 一致 储运工程 新建施工便道（左岸1km、右岸1km）、人行过河桥，占地42亩 新建施工便道（左岸140m、右岸1km）、人行过河桥，占地27.6亩 施工道路长度减少860m，占地减少14.4亩 公用工程 供水站、变电站 供水站、变电站 一致 其他施工临时设施 砂石加工系统、混凝土拌和系统、仓储、机修系统等，位于生活营地东侧，占地63亩 砂石加工系统、混凝土拌和系统、仓储、机修系统等，位于生活营地东侧，占地63亩 一致 水库淹没及移民安置工程 水库淹没 淹没陆地0.365km2，其中水田14亩、旱地50亩、荒地484亩 淹没陆地0.365km2，其中水田14亩、旱地50亩、荒地484亩 一致 移民安置 无拆迁安置。 无拆迁安置。 一致 专项设施 改线电线杆19根，南昆铁路基础边坡防浪墙2处 改线电线杆19根，南昆铁路基础边坡防浪墙2处 一致 环保工程 水环境 保护 工程 施工期，在施工区建沉淀池，对其生产废水进行沉淀处理后排放；在临时生活区建三格化粪池，在施工区左岸建干粪池； 营运期，生活污水采用三格化粪池处理后用于浇灌周边林地。 施工期，在施工区建沉淀池，对其生产废水进行沉淀处理后排放；在临时生活区建三格化粪池，在施工区左岸建干粪池； 运营期，除食堂废水外的生活污水采用三格化粪池处理后用于浇灌周边林地。 除营运期食堂废水未进入三格化粪池处理外，项目其它各项环保措施与环评阶段一致 大气环境保护工程 施工期污染物排放量较小，环评未提出环保措施 洒水降尘等 洒水降尘等措施 声环境 保护工程 施工区布置与河边村居民距离远，噪声影响小，环评未提出环保措施 施工区布置距河边村居民距400m，噪声影响小 一致 固体废弃物 施工期生产弃渣运至临时弃渣场，生活垃圾收集于垃圾桶及垃圾池，定期外运至垃圾堆放场；营运期生活垃圾收集于垃圾桶及垃圾池，定期外运至垃圾堆放场。 施工期生产弃渣运至临时弃渣场，生活垃圾收集于垃圾桶及垃圾池，定期外运至垃圾堆放场；营运期生活垃圾收集于垃圾桶及垃圾池，未外运至垃圾堆放场 营运期生活垃圾未定期外运 生态环境 保护工程 工程建成后，对弃渣场进行覆土植树植草绿化 弃渣场已恢复为灌木林地 一致 对场内石料场和土料场进行植树绿化，对场内施工便道两侧种植行道树 场内土料场已恢复为进厂公路及两边道路绿化，栽植小叶榕及橡皮榕等；石料场原为裸露场地，已对场内施工便道两侧种植小叶榕、桂花等行道树 一致 施工结束，拆除各种临时设施；清除碎石、砖块、施工残留物等；营造水土保持用材料，种植根系发达、易成活、耐贫瘠的树种 各种临时设施已拆除；碎石、砖块、施工残留物等已清除；已种植小叶榕等植根系发达、易成活、耐贫瘠的树种 一致 施工区临时占地的植被覆盖率达80%以上 施工区临时占地的植被覆盖率80% 一致 3、主要设备情况 本项目主要设备为水轮机、发电机、调速器、主变压器、空压机、水泵等。主要设备见表4-3。 表4-3 主要设备表 序号 设备名称 数量 型号 1 水轮机 2 HLP025-LJ-160 2 发电机 2 SF3000-24/3250 3 主变压器 1 SF9-8000/35 4 进水闸起闭机 4 QPQ-2×25 5 起重机 1 SSQ-30 6 空压机 1 / 7 泵 10 / 4、生产工艺流程（附流程图） （1）施工期 本项目水电站的施工流程主要为：道路和场地平整、基础施工以及设备安装几个部分，详见图4-1。 图4-2 施工工艺流程及产污环节图 |
| 项目施工期间对环境的主要影响为破坏场地土壤植被，大风天气场地的扬尘以及雨天造成的水土流失，车辆运行、设备安装产生的噪声。 （2）运行期 水电站是利用谁能转化为机械能，再由机械能转变为电能的原理进行运作的。河水北大坝拦截续集，产生一定的水利势能，当河水下泄时，带动水轮机的转动，将水能转变为机械能，再利用水轮机带动发电机组的运行，转变为电能。发电工艺流程可见图4-2所示。 图4-3 本项目发电工艺图 项目运行期间对环境的影响主要来自设备运行噪声、值班人员产生的少量生活污水、生活垃圾，以及废机油。 5、工程占地及平面布置 项目永久工程包括拦河坝、引水钢管、发电厂房、升压站及对外交通公路，永久占地110亩，其中水田10亩、旱地35亩和荒地65亩。 项目临时工程占地包括施工营地、石料场、土料场、弃渣场、施工辅助企业及施工便道，临时占地面积155亩，其中水田5亩、旱地50亩和荒地100亩。本项目总平面布置见下图。 图4-5 本项目总平面布置图 |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因： 工程占地：项目实际永久占地110亩，与原环评文件中的占地面积一致。项目在施工过程中根据现场情况对料场、渣场及施工便道进行了调整，变化情况见下表 表4-4 项目工程临时占地变化情况表 项目 环评阶段占地类型及面积 实际占地类型及面积 变化情况 永久占地 水田10亩、旱地35亩和荒地65亩 水田10亩、旱地35亩和荒地65亩 一致 临时占地 石料场 荒地5亩 荒地3亩 减少荒地3亩 土料场 荒地3.5亩 荒地2.5亩 减少荒地1亩 弃渣场 旱地1.5亩，荒地5亩 荒地5亩 减少荒地1.5亩 施工便道 旱地12亩，荒地30亩 旱地12亩，荒地15.6亩 减少荒地14.4亩 施工营地 旱地8.5亩，荒地26.5亩 旱地8.5亩，荒地26.5亩 一致 施工辅企 水田5亩、旱地28亩和荒地30亩 水田5亩、旱地28亩和荒地30亩 一致 平面布局：发电厂房与升压站位置互换；施工便道长度左岸减少860m；弃渣场向对岸上游调整700m。 工程规模：原环评装机容量2×3000kM，多年平均发电量3075万kW•h，现实 际装机容量2×3000kM，多年平均发电量3075万kW•h，与原环评文件一致。 （4）运行设备：项目运行设备与原环评文件一致。 （5）环保工程：电站管理人员食堂废水未进入三格化粪池处理，直接排入生活区外林地；营运期生活垃圾收集后集中堆放于化粪池东侧，未及时清运。 |
| 工程环境保护投资明细 本项目实际总投资3027.8万元，其中环保投资50万元，占总投资的1.65%，环保投资具体情况见表4-5。 表4-5 项目环保投资情况表 时段 项 目 内 容 环评估算费用(万元) 实际投资费用（万元） 备注 施工期 废水 化粪池40m3 3 3 已落实 废水收集沉淀池，约250m3，防渗处理 5 5 废气 加强管理，洒水降尘，及时清扫地面尘土，运输车辆封闭运输，车辆冲洗 / 2 已落实 固废 临时建筑废物堆放场，防渗遮盖；垃圾清运 3 3 已落实 噪声 选用低噪声设备 / / 已落实 运营期 废水 三格化粪池5m3 1 1 已落实 噪声 围墙隔声 2 2 已落实 固废 生活垃圾收集及外运处理 1 2 已落实 水土保持 临时占地植被恢复、厂区绿化、护坡 35 62 已落实 合计 50 80 由上表分析可知，项目环评估算环保投资为50万元，实际环保投资为80万元，原环评要求的各项环保措施已基本得到落实。 主要环保设施现场照片如下： 进场道路及护坡 生活区绿化 铁路基础防浪墙 危险废物临时贮存库 垃圾桶 化粪池 与项目有关的环境和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施： 与项目有关的生态破坏 土地占用与植物破坏 库区淹没、工程建设和临时施工等占用了土地资源，造成植被损失。 大坝阻挡对河流生态环境的影响 普梯水电站由于大坝的阻挡，会造成河段浮游动植物、鱼类生物量和数量发生变化。 因水库的调节性能为无调节径流式，建库前后下游河段的流量基本无变化；且普梯水电站为坝后式发电厂房，下游不存在脱水段。同时通过现场调查可知，这河段水生生物均属常见种类，因此不会使这些生物物种减少，对其数量影响很小。并且水库蓄水后，水体体积增加，水体容量增大，将使原河道水生生态系统变为湖泊型生态系统，从而改变原有水生生物的生长、繁殖所必需的生长环境，使水生生物种类及数量发生改变，静水或缓流性鱼类将会有所增加。 （3）水库淹没环境影响 普梯水电站正常蓄水位1252m，库区面积0.605km2，共淹没水田14亩，旱地50亩，淹没南昆铁路生活用电电线杆19根，淹没南昆铁路基础边坡两处（分别位于抹角桥下偶有600m及1500m）。库区内无珍稀动植物，无可开采矿产，无风景名胜区，库尾段有县级文物单位抹角桥，桥拱顶高程1263.145m，水库30年一遇洪水位1261.944m，水库对抹角桥的影响较小。 （3）水温影响分析 普梯水电站水库为径流式水库，属于混合型水温结构，不会产生典型的水温分层，建库后的水温与下游河道水温相差不大，下泄水对下游水环境的影响较小。 水质影响分析 普梯水电站水库属清洁水库，电站运行不改变水的化学成分，由于水深增加，减少了 透光层厚度，使生物合成量较少，对藻类生产繁殖不利。通过现场调查，项目区域水质较好，未富营养化。 （5）诱发地质灾害影响分析 本项目修建拦水坝之后上游的水位升高较少，诱发地质灾害可能性较小。 （6）水土流失的影响 工程占地改变了原有地貌，并损坏或压埋原有植被、地貌，对原有水土保持设施造成 损坏，降低了其水土保持功能，加大了原有地表水流失量。普梯水电站通过对临时占地的植被进行恢复，对厂区进行绿化及边坡护理等水土保持措施，将水土流失程度减小到最低限度。 2、污染物排放 普梯水电站技改工程施工期主要污染物为施工机械等冲洗废水以及施工人员生活污 水、施工扬尘、施工机械噪声以及施工人员生活垃圾。营运期主要是生产废水、生活污水、噪声及固体废物等。主要污染源见下表。 表4-5 项目主要污染源汇总表 时期 污染源 产生量 主要污染物 排放去向 施工期 污废水 生产废水 砂石料冲洗废水 5.48万t/a SS、泥沙 沉淀池沉淀后排放 施工机械及车辆冲洗水 大坝基坑废水 生活污水 - 3.65万t/a COD、BOD5、氨氮等 三格化粪池及干粪池 废气 粉尘 料场和工程开挖爆破、车辆运输 - TSP - 车辆、机械废气 机械、车辆燃油排放 - CO、SO2、NO2 - 噪声 施工机械、车辆噪声 基础开挖、钻孔、爆破、施工机械运行、车辆运输 - 等效噪声级Leq - 固废 弃渣量 土石方 10250m3 / 弃渣场 生活垃圾 - 114t / 定期外运 营运期 废水 生活污水 - 2t/d COD、BOD5、氨氮等 噪声 设备噪声 发电机组营运噪声 - 等效噪声级Leq - 固废 废机油 机械设备维修废油 0.5t/a / 送有处置资质单位处理 拦渣 拦河坝、引水渠道、压力前池等处产生的拦渣 10t/a / 定期打捞、清理外运 生活垃圾 - 12kg/d / 收集堆放 备注：该项目环境影响报告表未分析项目营运期废机油及拦渣源强。 主要环境问题 （1）施工期环境问题： ①施工期施工人员的生活污水和生活垃圾、施工废水、扬尘和设备噪声对周围环境的影响。 ②施工期项目建设引起的植被破坏和水土流失问题。 （2）营运期环境问题： ①营运期项目污水、固废、设备噪声对周围环境的影响。 ②营运期的生态影响主要是水库淹没对环境的影响。 主要采取的环保措施 水土防治措施 ①坝区施工临时占地。施工结束后进行场地平整及推动整治后恢复林草植被，种植低 矮灌木。 ②厂区主体工程永久占地。该区植物措施主要对厂区及管理区进行绿化，采用地被及低矮灌丛进行组合搭配，进厂公路两侧种植阔叶乔木。 施工期环境保护措施 ①建设单位对施工场地进行洒水作业，防治施工扬尘。 ②施工期采取水环境保护措施主要有： 在施工辅助企业附近，设置沉淀池，废水经沉淀池沉淀处理后达标排放；沉淀泥沙 定期清捞。 在施工生活区建干粪池、三格化粪池和隔油池。生活区的食堂污水经隔油池处理， 生活污水经化粪池处理后用于灌溉。 ③施工场地应避开集中的居民区等敏感目标；科学组织施工方案，合理使用高噪声机械作业时间，尽量选用低噪声设备，较少施工噪声影响范围。 ④施工中的固废主要来自施工弃渣及施工人员生活垃圾，为了防止固废污染，项目施工过程中多余弃渣欲望弃渣场堆放。施工人员生活垃圾集中收集后外运处置。 营运期环境保护措施 ①营运期职工生活污水通过三格化粪池处理后用于浇灌周边林地，不外排； ②营运期职工生活垃圾通过垃圾桶和垃圾池集中收集； ③营运期发电设备噪声通过采取厂房隔声作用以及安装减震垫等降噪措施， ④营运期电站检修产生的废机油收集后暂存于危废暂存间，定期统一交由有处置资质 的单位处理。 ⑤电站营运期应做好坝址下游河段的预警设施，以保障公众生命财产安全。 |

# 表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等） 国家电力公司贵阳勘测设计研究院编写的《贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）项目环境影响报告表》的主要环境影响评价结论如下： 1、项目环境影响分析结论 （1）普梯水电站水库形成后，由于淹没的植被类型为水田旱地植被和灌丛植被，且淹没损失量小，淹没面积较小，因此水库淹没对陆生动植物的影响较小，库区内未发现属于国家或地方保护的珍稀动植物分布，因此淹没不会对其造成影响。 （2）水库库区渗透量非常小，不会影响库区蓄水效益；库区局部有崩塌现象，但总体库岸稳定性好；水库诱发强地震的可能性较小。 （3）水库水温结构为混合型，水库调节为无调节径流式，发电厂房为坝后式，因此不存在下泄低温水，也不会出现下游脱水段，水库建库前后流量基本无变化。水库建成后不会产生有机污染，产生富营养化的可能性较小。 （4）本工程没有搬迁人口，因此不存在移民安置对环境的影响。 （5）本工程对环境的影响主要表现在工程施工过程中将产生废水、废气、粉尘、噪声和固体废物等，但由于施工期相对较短，工程量相对较小，施工机械设备较少，施工人员较少，多周围环境的影响较小。对施工期产生的生产废水可修建沉砂池，沉淀池进行处理，对生活污水可修建三格化粪池、干粪池公厕的措施。 （6）工程施工期间，由于土石方开挖、料场开采、弃渣堆放可能引起对植被、景观的破坏，造成短期的水土流失。对施工区场地、料场、弃渣场可采取修建挡渣墙、整治、绿化等水保措施。 2、项目建设可行性结论 普梯水电站技改工程的运行生产属清洁能源，对环境产生的不利影响主要发生在哎施工建设期，如施工期产生的“三废一噪”和对生态环境、水土保持的影响。为使本工程的不利影响降低到可以接受的成都，报告表提出了相应的环保措施，通过环保措施的顺利实施，环境方面潜在的不利影响可得以减免或消除。因此，从环境保护角度出发，本工程建设可性。 3、建议 （1）工程设计单位对爆破提出详细的爆破安全及爆破飞石控制及防护措施，并落实到工程施工过程中。 （2）工程设计单位进一步论证弃渣场选址的可行性。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 贵州省水利厅预审意见： 同意环评结论与建设。 贵州省水利厅 2001年12月6日 黔西南布依族苗族自治州环境保护局审查意见： 同意报告表对环境影响的分析及拟提出的防治对策。加强施工期的环境管理，弃渣要妥善处理，搞好绿化，防止水土流失。 黔西南布依族苗族自治州环境保护局 2001年12月11日 贵州省环境保护局审批意见： 同意该项目建设。要求建设单位按《报告表》提出的污染防治措施，在环保设计和项目实施中予以落实。 加强施工期环境保护，做好土石方的挖填方平衡，因施工引起的植被、自然景观的破坏须采取措施，对施工场地、料场、渣场进行整治，防止水土流失和地质灾害发生。开挖造成的植被破坏应及时恢复，做到边施工边恢复，以减少对生态环境的不利影响。 施工期的生产、生活废水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放到水库下游，严禁排入库内。 营运期的生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放到水库下游，不得排入库内。生活垃圾须规范垃圾池，并做到日产日清，运往城市生活垃圾填埋场集中处理。 项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位应按规定程序申请验收。 改项目的日常环境监督管理由黔西南州环保局、兴义市环保局负责。 贵州省环境保护局 2001年12月13日

# 表6环境保护措施执行情况

表一、审批文件中提出的环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 | 审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计 阶段 | 生态影响 | 审批文件没有提出设计阶段环境保护措施要求 | / | 运行13年，通过生态恢复建设，没有造成大的生态破坏 |
|  | 社会影响 | 审批文件没有提出环境保护措施要求 | / | 运行13年，无负面的社会影响 |
| 施工期 | 生态影响 | 加强施工期环境保护，做好土石方的挖填方平衡，因施工引起的植被、自然景观的破坏须采取措施，对施工场地、料场、渣场进行整治，防止水土流失和地质灾害发生。开挖造成的植被破坏应及时恢复，做到边施工边恢复，以减少对生态环境的不利影响。 | 现场考察，施工场地、土料场、弃渣场植被已恢复，石料场原为裸露场地 | 符合环评要求 |
|  | 污染影响 | 施工期的生产、生活废水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放到水库下游，严禁排入库内。 | 施工废水经沉淀池沉淀处理后达标排放；生活污水通过三格化粪池处理后用于周边林业灌溉，不外排 | 根据资料调查，施工期没有造成污染影响 |
|  | 社会影响 | 审批文件没有提出环境保护措施要求 | 为当地提供就业机会 | 施工期未出现负面社会影响 |
| 营运期 | 污染影响 | 营运期的生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放到水库下游，不得排入库内。 | 生活污水通过三格化粪池处理后用于周边林业灌溉，不外排；食堂废水未进入化粪池处理，直接排入生活区外林地 | 由于周边林木用地可以消纳营运期的生活污水，固不外排，不会对水环境产生影响；食堂废水不符合环评要求 |
|  |  | 生活垃圾须规范垃圾池，并做到日产日清，运往城市生活垃圾填埋场集中处理。 | 生活垃圾通过垃圾桶和垃圾池收集后堆放于化粪池东侧，未运往城市生活垃圾填埋场集中处理， | 不符合环评要求 |

表二、环境影响报告表中要求的环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 | 环境影响报告表中要求的 环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计 阶段 | 生态影响 | 报告表没有提出设计阶段环境保护措施要求 | / | 运行13年，通过生态恢复建设，没有造成大的生态破坏 |
|  | 社会影响 | 报告表没有提出设计阶段环境保护措施要求 | / | 运行13年，无负面的社会影响 |
| 施工期 | 生态影响 | 工程建成后，对弃渣场进行覆土植树植草绿化 | 弃渣场已恢复为灌木林地 | 符合环评要求 |
|  |  | 对场内石料场和土料场进行植树绿化，对场内施工便道两侧种植行道树 | 场内土料场已恢复为进厂公路及两边道路绿化，栽植小叶榕及橡皮榕等；石料场原为裸露场地，已对场内施工便道两侧种植小叶榕、桂花等行道树 | 符合环评要求 |
|  |  | 施工场地利用结束、施工人员撤离后，拆除各种临时设施；清除碎石、砖块、施工残留物等影响植物生长和影响美观的杂物；营造水土保持用材料，可种植根系发达、易成活、耐贫瘠的树种 | 各种临时设施已拆除；碎石、砖块、施工残留物等已清除；已种植小叶榕等植根系发达、易成活、耐贫瘠的树种 | 项目占地范围及周边无建筑垃圾随意堆放现象，符合环评要求 |
|  |  | 施工区临时占地的植被覆盖率达80%以上 | 施工区临时占地的植被覆盖率80% | 符合环评要求 |
|  | 污染 影响 | 1、水环境保护措施 ①施工废水经沉淀池处理后排放。 ②施工人员生活污水通过修建三格化粪池及干粪池进行处理。 2、大气污染防治措施 报告表没有提出环境保护措施要求 3、声环境保护措施 合理布局施工场地。 4、固体废弃物处置措施 弃渣堆置于弃渣场，弃渣场沿河边砌筑3m高的浆砌石墙约100m，应建完善的排水设施；生活垃圾通过设垃圾池和垃圾桶，定期外运至垃圾堆放场。 施工爆破环保措施 做好爆破飞石的控制及防护措施 施工区滑坡体环保措施 弃渣场位于滑坡体下游处，工程需在滑坡体上修建施工便道，可能加速该滑坡体的滑动，弃渣场建议另外选址。 | 1、水环境保护措施落实情况 落实 2、大气污染防治措施落实情况 洒水防尘 3、声环境保护措施落实情况 已落实。 4、固体废弃物处置措施落实情况 弃渣堆置于弃渣场，弃渣场沿河边砌筑3m高的浆砌石墙约100m，建完善的排水设施；生活垃圾通过设垃圾池圾垃圾桶，定期外运至垃圾堆放场。 5、施工爆破环保措施 已做爆破飞石的控制及防护措施 6、施工区滑坡体环保措施 弃渣场重新选址于滑坡体上游 | 施工期对周围环境的影响较小，且环境影响均随着施工的结束已经得到了消除。项目现场没有施工遗留环境问题。 |
|  | 社会 影响 | 报告表没有提出环境保护措施要求 | 为当地提供就业机会 | 施工期未出现负面社会影响 |
| 营运期 | 生态 影响 | 为坝后式电站，无减脱水河段，报告表没有提出最小下泄流量 | 安装D300下泄管道 | 符合环评要求 |
|  | 污染 影响 | 1、废水 电站管理人员生活污水通过修建三格化粪池处理。 2、固体废物 生活垃圾：主要来自电站管理人员。在站内设置垃圾桶收集生活垃圾，定期外运至垃圾堆放场。 3、噪声 报告表没有提出环境保护措施要求 4、废气 报告表没有提出环境保护措施要求。 | 1、废水处理措施 基本落实，食堂废水未进入三格化粪池处理，直接排入生活区外林地 2、固体废物处置措施 生活垃圾：站内设置垃圾桶和垃圾池收集，未定期外运至垃圾堆放场。 设置危险废物暂存间收集废机油 3、声环境保护措施 采取消声降噪措施 4、大气环境保护措施 本项目无生产性大气污染物排放，生活区食堂油烟对周围环境影响很小。 | 食堂废水、生活垃圾处理不符合环评要求 |
|  | 社会 影响 | 水库蓄水后为防止水库波浪淘刷铁路基础，在铁路基础一边应设防浪墙 | 已在铁路基础一边设防浪墙 | 符合环评要求 |
|  |  | 报告表没有提出环境保护措施要求 | 缓解地方电网供电紧张状况 | 营运期未出现负面社会影响 |

# 表7环境影响调查

| 施工期 | 生态 影响 | 施工过程和人为活动对项目区生态环境的影响主要体现在工程占地影响、对区域植被的影响和水土流失影响等方面。 根据现场踏勘，工程占地面积小，地处农村地区，工程施工对土壤和植被造成的破坏较小；施工期施工营地、弃渣、石料场已清理，并对营地、渣场进行了植被恢复，现场除部分施工便道和石料场本来为裸石外未见弃渣或其它裸露场地，已恢复原有用地类型，增加植被覆盖率，防止水土流失；土料场现恢复为进厂道路。现场调查没有发现明显的水土流失现象及景观破坏，即采取相关的防护措施后，工程施工期对生态影响较小。 弃渣场恢复现状 石料场现状 施工营地现状 土料场现状 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染 影响 | 项目已于2004年完成施工，经过现场调查，没有发现污染影响。 |
|  | 社会 影响 | 本项目施工期没有不良社会影响事件的发生，环保部门没有收到对本项目的投诉。 |
| 运行期 | 生态 影响 | 根据现场踏勘，本水电站为坝后式水电站，基本无减脱水河段，且设置了管道保证下泄流量。未对两岸野生植物生长、生态环境用水以及周边少部分的农田灌溉造成影响，未发现下游河道大面积植被枯死及鱼类死亡、农田减产等现象。 |
|  | 污染影响 | 电站管理人员6人，产生的生活污水经三格化粪池处理后用于周边林地灌溉，不外排，但食堂产生的废水未做隔油处理，未进入化粪池，直接排入生活区外林地。实际监测结果表明，没有对小黄泥河水质产生不良影响。 发电机组噪声一般在70~90dB，经发电机房墙体隔声及空间距离衰减，对周围环境影响很小。 电站管理人员生活垃圾经垃圾桶和垃圾池收集后，定期送往垃圾堆放场。废机油集中存放于危废暂存间，统一送具有处理资质的单位处理。没有造成对环境的影响。 |
|  | 社会 影响 | 本项目自投入试运行以来，各项环保措施得到了落实，对环境影响很小，没有不良社会影响事件，项目所在地环境保护主管部门没有收到对本项目的投诉。 |
|  | 其它影响 | 项目投入运行以来，未发生过安全事故。整个场区布局已按照安全部门要求布置，电站已设置安全操作规范要求和安全员专人符合制度，并制定事故应急预案及防洪预案。 |

# 表8环境质量及污染源监测（附监测图）

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | —— | —— | —— | —— |
| 水 | 2017年3月26~27日； 监测频次：每天采样1次 | 电站拦河坝取水口 | pH、SS、NH3-N、COD、总磷、石油类、粪大肠菌群 | 附后 |
|  |  | 电站出水口下游20m |  |  |
| 气 | —— | —— | —— | 无大气污染，未做监测 |
| 声 | 2017年3月26~27日； 监测频次：每天昼、夜各1次，每次10分钟 | 发电厂四周 | 等效连续A声级 LAeq | 附后 |
| 电磁、振动 | —— | —— | —— | —— |
| 其他 | —— | —— | —— | —— |
| 1、地表水环境 为详细了解项目建设运行后拦河坝及电站下游小黄泥河地表水水质状况，建设单位委托贵州省洪鑫环境检测服务有限公司于2017年3月26~27日在拦河坝、尾水排放口下游20m处2个断面进行了水质监测。 （1）验收监测质量保证措施 为保证验收监测结果的准确可靠，合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。所有参加监测的技术人员均持证上岗，遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。采用国家标准或国家环保部颁布的分析方法，所有监测仪器、量具经过计量部门监定合格。监测数据严格实行三级审核制度。 （2）地表水水质现状监测 ①监测项目、时间、频次 地表水监测项目：pH、SS、NH3-N、COD、总磷、石油类、粪大肠菌群共7项。 监测时间、频率：2017年3月26~27日连续两天，每天采样1次。 ②监测断面 本项目地表水共设置2个监测断面，监测断面位置详见下表和附图。 表8-1 地表水环境现状评价监测断面布置 编号 水域名称 监测断面 Ⅰ# 小黄泥河 电站拦河坝取水口 Ⅱ# 小黄泥河 电站出水口下游20m ③监测方法 按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中的有关规定进行。具体分析方法见表8-1。 表8-1 地表水监测、分析方法及方法来源 检测项目 计量单位 分析方法 检出限 分析仪器 仪器编号 pH 无量纲 玻璃电极法 GB/T6920-1986 0.01 PHS-3C酸度计 HXJC-F-06 总磷 mg/L 钼酸铵分光光度法GB11893-1989 0.01 721可见分光光度计 HXJC-F-10 氨氮 mg/L 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 0.025 721可见分光光度计 HXJC-F-10 化学需氧量 mg/L 重铬酸钾法 GB/T 11914-89 10 50.00mL滴定管 15# 悬浮物 mg/L 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 4 CP214C电子天平 HXJC-F-02 石油类 mg/L 红外分光光度法HJ637-2012 0.01 JLBG-125红外分光测油仪 HXJC-F-13 粪大肠菌群 mg/L 多管发酵法HJ/T347-2007 ④地表水监测结果见表8-2。 表8-2 地表水水质监测结果汇总表 监测指标 单位 检出限 监测结果 监测结果 Ⅰ# Ⅱ# 3月26日 3月27日 3月26日 3月27日 水温 ℃ -- 17.4 16.8 17.4 16.8 pH 无量纲 0.01 7.95 7.91 7.99 7.85 SS mg/L 4 17 20 10 8 总磷 mg/L 0.01 0.03 0.03 0.15 0.03 氨氮 mg/L 0.025 0.439 0.475 0.401 0.368 化学需氧量 mg/L 10 ND ND ND ND 石油类 mg/L 0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 粪大肠菌群 个/L -- 1400 1300 2800 2400 注：1、ND表示低于检出限。2、经纬度：N25°7’49” E104°41’49” （3）地表水环境质量现状评价 ①评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 ②评价方法 采用单项水质指数评价法，其数学模式如下： A、一般污染物： 式中：Sij——i污染物在监测点的j的标准指数； Cij——i污染物在监测点j的浓度值（mg/L）； Csi——i污染物的水环境质量标准值（mg/L）。 B、pH 式中：SpH,j——pH值的标准指数； pHj——监测点j的pH值； pHsd——水质标准pH下限值； pHsu——水质标准pH的上限值。 ③地表水现状评价结果 按评价方法得出的各污染物单项污染指数列表如下： 表8-5 项目区地表水水质评价结果 监测指标 单位 检出限 评价结果 Ⅰ# Ⅱ# 监测值 Si 监测值 Si pH 无量纲 0.01 7.95~7.91 0.475~0.495 7.85~7.99 0.425~0.495 总磷 mg/L 0.01 0.03 0.15 0.03~0.15 0.15~0.75 氨氮 mg/L 0.025 0.439~0.475 0.439~0.475 0.368~0.401 0.368~0.401 化学需氧量 mg/L 10 ND ＜0.5 ND ＜0.5 石油类 mg/L 0.01 0.03 0.6 0.03~0.04 0.6~0.8 粪大肠菌群 个/L -- 1300~1400 0.13~0.14 1800~2400 0.18~0.24 注：1、ND表示低于检出限。2、经纬度：N25°7’49” E104°41’49” 由上表单项指数结果可以看出：各监测断面上，监测因子的评价指数均小于1，表明本项目地表水环境质量均达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求，地表水环境质量良好，项目营运期未对小黄泥河造成污染，但还应该加强电站管理。 2、声环境 为详细了解项目建设运行后项目周边的声环境质量现状，建设单位委托贵州省洪鑫环境检测服务有限公司于2017年3月26~27日在发电厂界四周进行了声环境质量现状监测。 （1）验收监测质量保证措施 为保证验收监测结果的准确可靠，合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。所有参加监测的技术人员均持证上岗，遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。采用国家标准或国家环保部颁布的分析方法，所有监测仪器、量具经过计量部门监定合格。监测数据严格实行三级审核制度。 （2）声环境质量现状监测 ①监测点布设 本项目共设置4个噪声监测点，见下表和附图。 表8-6 声环境现状监测点位置 编号 点位 N1 发电厂界东南侧1m N2 发电厂界西南侧1m N3 发电厂界西北侧1m N4 发电厂界东北侧1m ②监测项目 各监测点昼间及夜间等效连续A声级。 ③监测频率 连续2天监测，昼间、夜间各监测一次。 ④监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB/T3096－2008）进行。噪声测量值为A声级，用等效连续A声级Leq作为评价量。 ⑤监测结果 表8-7 声环境质量现状监测结果 编号 测量点位 Leq[dB(A)] 3月26日 3月27日 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 发电厂厂界东南侧1m 43.1 34.1 44.7 33.9 N2 发电厂厂界西南侧1m 45.6 36.1 39.6 33.7 N3 发电厂厂界西北侧1m 45.7 33.9 42.8 33.4 N4 发电厂厂界东北侧1m 43.8 31.4 43.1 35.2 达标情况 达标 达标 达标 达标 由表8-7可知：项目声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量良好。 |

# 表9环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期） 项目施工期成立了电站厂长为组长的环境管理与生态恢复领导小组，负责职工环境教育培训及现场环境污染与生态破坏督查、整改落实；营运期负责水轮机及发电机设备管理及隐患排查，确保水轮机及发电设备正常运转。

环境监测能力建设情况 水电开发为生态类项目，营运过程中主要污染物为水电机组运行的机械噪声以及电站管理人员的生活污水和生活垃圾，因此本项目无需安装废水、废气在线监测设备，项目由电站管理人员兼任环境监测组成员，监测水电机组噪声对周边声环境的影响以及督查项目生活污水应进行林地灌溉，不得排入小黄泥河；生活垃圾底漆清运，防治蚊蝇滋生。

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 原环评报告表中未提及监测计划内容，因此本次调查评价根据本项目实际情况，对项目营运过程中所产生的环境影响提出相应的监测计划建议，主要为地表水和噪声部分监测内容，见表9-1。 表9-1 环境监测计划 项目 监测点布置 监测项目 地表水 电站拦河坝取水口、 出水口下游20m pH、SS、NH3-N、COD、BOD5、总磷、石油类、粪大肠菌群，每半年一次 噪声 厂界四周 等效连A声级，每半年一次 本次验收调查对项目所在地的生态环境进行了较为详细的调查。调查情况如下： 本工程占地区域植被以河滩草丛为主，覆盖度70%。植物种类主要为紫茎泽兰、接骨草、马桑、毛茛、龙葵、小飞蓬、蜈蚣草、醉鱼草、三叶鬼针草、千里光、铁线莲等。 项目施工过程中，将施工范围严格控制在征地范围内，并采用静压打桩，尽可能减小对植被占压和破坏。在施工结束后，对场地内的地表遗留物进行了清理，为地表植被恢复创造有利条件。项目工程占地的植被恢复情况具体见现场照片。

环境管理状况分析与建议 水电站成立了以厂长为组长的环境管理与生态恢复小组，环境管理基本能满足水电站环境管理与生态恢复的要求。项目已经建成投运，施工期的环境影响已经基本消除。 一、补救措施 建设单位应加强运行期环境管理，对营运期间出现的环保问题及时采取补救措施，具体如下： 生活区食堂废水通过隔油处理后进入三格化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。 规范垃圾池，生活垃圾经垃圾桶和垃圾池收集后运往城市生活垃圾填埋场集中处理。 建设单位对坝区及拦河坝产生的拦渣定期打捞清理。 二、建议 （1）加强坝区管理。禁止在坝区两岸进行开垦、取土、采石等破坏植被的行为；禁止在坝区堆放、倾倒垃圾、建筑修路的渣土及其它可能造成水体污染和河道淤积的废弃物。 （2）按照建议监测计划，将环境监察、监测制度纳入运行成本中。 （3）定期对水电站工作人员进行环保宣传，合理使用引水发电设备，防止对环境造成影响。

# 表10调查结论与建议

调查结论与建议 通过对兴义市普梯发电有限责任公司普梯水电站技改工程项目现场环境状况的调查，对有关技术文件、环评报告的分析，对工程环保执行情况、环境保护措施的重点调查与监测，从环境保护角度对工程提出如下调查结论和建议： 一、工程基本情况 2001年8月2日，贵州省经济贸易委员会以“关于贵州江南集体普梯水电站2×3000kW技改项目建议书的批复”（黔经贸投资[2001]664号文），对本项目进行了立项，同意开发建设贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）。 2001年12月13日，贵州省环保局出具了本项目环境影响报告表的审批意见，同意该项目建设。 贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）始建于2002年，2004年5月建成投入运营，2008年，原建设单位贵州南江水利电力（集团）有限责任公司将普梯水电站转让与兴义市普梯发电有限责任公司。 贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）位于贵州省兴义市境内小黄泥河下游，为坝后式发电站，发电厂位于小黄泥河左岸河边村上游400m处，属小型水电站，装机容量2×3000kW，年平均发电量3075万kWh。水电站由拦河坝、引水钢管、发电厂房、升压站等组成。电站坝址以上控制流域面积1350km2，经长度103.34m的引水钢管引至发电厂房发电。 二、“三同时”执行情况以及环境规章制度建设 贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）在项目运行过程中，基本按环境影响报告表的审批要求和相关部门的要求，落实了相关的环保措施，各项环保工程基本做到了“三同时”，环境规章制度基本健全。 三、污染物排放及环境影响情况 本项目属生态建设项目，运行过程中主要污染物为水电机组运行机械噪声以及电站管理人员的生活污水和生活垃圾及机修产生的废机油。 ①水环境影响 营运期电站管理人员生活污水通过通过修建三格化粪池处理后用于周边林地灌溉。工程所在河段符合《地表水环境质量标准》（GHZB1-1999）中Ⅲ类水域标准，也可符合新修订《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 ②声环境影响 水电站厂界噪声符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中相关标准，也满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 ③固体废物影响 电站管理人员生活垃圾经垃圾桶和垃圾池收集后，定期送往垃圾堆放场；水电站机修产生的废机油集中存放于危废暂存间，统一送具有处理资质的单位处理，对周边环境影响较小。 ④生态影响 本项目水电站水库的调节性能为无调节径流式，水电站为坝后式发电厂房，下游不存在脱水段，对下游生态环境造成影响较小。 ⑤水库淹没环境影响 普梯水电站库区内无珍稀动植物，无可开采矿产，无风景名胜区，库尾段的县级文物单位抹角桥，桥拱顶高程高于水库30年一遇洪水位，对抹角桥的影响较小。淹没的两处南昆铁路基础边坡已按环评要求设置防浪墙，水库淹没对其影响较小。 四、环保工程建设及生态恢复情况 施工区、弃渣场等临时占地均采取了相应的防护措施与植被恢复措施，环评报告表批复的各类环保工程已基本按要求建设。 五、社会影响 项目建设完成后，缓解了地方电网供电紧张的状况，社会影响良好。 六、环境保护管路及日常监测额工作 普梯水电站总是环境保护工作，制定了一系列完整安全生产管理制度，电站厂长作为环保工作的第一负责人，负责日常的环保管理工作。 七、补救措施及建议 1、补救措施 建设单位应加强运行期环境管理，对营运期间出现的环保问题及时采取补救措施。 2、建议 （1）加强坝区管理。禁止在坝区两岸进行开垦、趣图、采石等破坏植被的行为；禁止在坝区堆放、倾倒垃圾、建筑修路的渣土及其它可能造成水体污染和河道淤积的废弃物。 （2）按照建议监测计划，将环境监察、监测制度纳入运行成本中。 （3）定期对水电站工作人员进行环保宣传，合理使用引水发电设备，防止对环境造成影响。 综上所述，贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW）项目在设计、施工和试运行阶段采取了诸多行之有效的污染防治和生态保护措施，环境影响报告表和各级环境保护主管机关的批复中要求的污染控制措施已基本得到落实，对于存在的环境问题调查表中已明确了补救措施，项目具备竣工环境保护验收条件，可以申请项目竣工环境保护验收。

| 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： | 四川嘉盛裕环保工程有限公司 | 填表人（签字）： |  | 项目经办人（签字）： |  |
| 建设 项目 | 项目名称 | 贵州省兴义市普梯水电站技改工程（2×3000kW） | 建设地点 | 贵州省兴义市境内小黄泥河下游 |
|  | 行业类别 | D4412水力发电 | 建设性质 | □新建 (改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 装机容量2×3000kW | 建设项目开工日期 | 2002-01-01 | 实际生产能力 | 装机容量2×3000kW | 投入试运行日期 | 2004-05-01 |
|  | 投资总概算（万元） | 3027.8 | 环保投资总概算（万元） | 50 | 所占比例(%) | 1.65 |
|  | 环评审批部门 | 贵州省环境保护厅 | 批准文号 |  | 批准时间 | 2001-12-13 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 环保设施检测单位 |  |
|  | 实际总投资（万元） | 3027.8 | 实际环保投资（万元） | 80 | 所占比例（%） | 2.64 |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  | 固废治理（万元） |  | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力（m3/d） |  | 新增废气处理设施能力(万m3/a) |  | 年平均工作时(h/a) |  |
|  | 建设单位 | 兴义市普梯发电有限责任公司 | 邮政编码 | 562400 | 联系电话 | 13885954989 | 环评单位 | 国家电力公司贵阳勘测设计研究院 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 (工业 建设 项目 详填 | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放量（7） | 本期工程"以新带老"削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少     2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）      3. 全年工作时间按7200小时计。

4.  计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年。

# Text boxes

本项目所在地

场地平整

基础施工

设备安装

项目验收

投入运营

噪声

扬尘

破坏植被

破坏土壤

土石方

废水

噪声

扬尘

弃土

建筑弃渣

生活垃圾

废水

噪声

扬尘

生活污水

生活垃圾

变压器油

设备固废

噪声

施工辅企

施工营地

生活区

弃渣场

土料场

石料场

拦河坝

引水钢管

升压站

厂房

小

黄

泥

河

20m

山体

山体

山体

道路